Руководителям предприятий

Уведомляем, что с 23.11.2023 года по 22.12.2023 года проводится отбор юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг на возмещение затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории Саткинского городского поселения.

Требования к участникам отбора, порядок подачи заявок на участие, порядок отзыва заявок на участие, правила рассмотрения, порядок предоставления, срок, в течении которого победители отбора должны подписать соглашение, условия признания победителей отбора, установлены Порядком предоставления субсидий из бюджета Саткинского городского поселения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории Саткинского городского поселения, утвержденным постановлением администрации Саткинского муниципального района от 27.07.2023 года № 440/1, с которым Вы можете ознакомиться  на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://satadmin.ru/2021-god.

Документы принимаются по адресу: 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Пролетарская д.40А, «Управление жилищно-коммунального хозяйства», адрес эл. почты: ukh-satka@mail.ru.

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Капитальный ремонт сооружения-сети теплотрассы от ТК-1 (ТК-5) по ул. Кольцова по ул. Советской Армии, по ул. Абросимова до ТК-12 (ТК-11) по ул. Орджоникидзе. (Теплотрасса Ø530 по ул. Абросимова (район ООО «Саткинского молокозавода» и ООО «Фибролит») в г.Сатка)»

1. Название объекта: «Капитальный ремонт сооружения-сети теплотрассы от ТК-1 (ТК-5) по ул. Кольцова по ул. Советской Армии, по ул. Абросимова до ТК-12 (ТК-11) по ул. Орджоникидзе. (Теплотрасса Ø530 по ул. Абросимова (район ООО «Саткинского молокозавода» и ООО «Фибролит») в г. Сатка)»

2. Вид работ: Капитальный ремонт.

3. Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сатка, Теплотрасса Ø530 по                  ул. Абросимова (район ООО «Саткинского молокозавода» и ООО «Фибролит») в г. Сатка

4. Сроки выполнения работ:

в течение 20 календарных дней со дня начала выполнения строительно-монтажных работ

5. Требования к функциональным характеристикам:

При выполнении работ Подрядчик должен:

1. Выполнять все работы в соответствии с техническим заданием, локальной сметой, ведомостью объемов работ

2. До начала работ предоставить Заказчику документ на ответственного за производство работ и получить разрешение на производство земельных работ.

3. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков на время проведения ремонтных работ должны производиться по предварительному согласованию с Заказчиком и ресурсоснабжающей организацией.

4. Обеспечить на месте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности, обеспечение безопасности рабочих, наличие оборудования и приспособлений для выполнения работ.

5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания и предписания Заказчика.

6. Производство работ в охранной зоне инженерных сетей, принадлежащих другим организациям, должны выполняться только после согласования и в их присутствии.

7. Проводимые скрытые работы оформить фотоматериалами и актами освидетельствования скрытых работ. Перечень актов освидетельствования скрытых работ согласовать с Заказчиком.

8. Гидравлические или пневматические испытания и приемку в эксплуатацию производить в присутствии Заказчика и эксплуатирующей организации.

9. Гидравлические или пневматические испытания и приемку в эксплуатацию теплотрассы производить: в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденными приказом Минэнерго РФ от 24.03.03 № 115 в присутствии представителей «Заказчика» давлением Р= 8 кг/см2,

10. С предоставлением актов выполненных работ по форме КС-2, представить оформленную надлежащим образом исполнительную документацию в объеме выполненных работ.

11. После окончания работ сдать исполнительную документацию Заказчику. Окончание работ оформить согласно требований СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

6. Требования к безопасности выполняемых работ:

1. Перед началом производства, в ходе выполнения и по окончании работ необходимо обеспечить на объекте соблюдение требований:

# При выполнении работ Подрядчик обеспечивает безопасность по выполнению работ и их результатов для жизни, здоровья и имущества третьих лиц, а также соблюдение требований:

–  техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

– охраны окружающей среды согласно Федеральному закону от 10.01.2002 №7 –ФЗ «Об охране окружающей среды»;

– противопожарной безопасности согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2.  При проведении работ исключить возможность проникновения посторонних лиц на место проведения работ.

3. Место производства работ в ночное время обеспечить освещением, в дневное, сигнальными знаками.

7. Требования к техническим характеристикам производства работ:

1. Работы должны быть выполнены качественно, в полном объеме согласно техническому заданию, сметной документации, и в соответствии с требованиями регламентирующих выполнение работ данного вида, в том числе:

# СП 124.3330.2012 «Тепловые сети»

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»

2. Подрядчик обеспечивает содержание и уборку объекта и прилегающей к ним уличной полосы;

3. Вывозит в недельный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия и конструкции;

4. При нанесении любых повреждений на инженерных сетях, принадлежащих другим организациям, Подрядчик обязан в кратчайшие сроки и за свой счет выполнить восстановительные работы со сдачей работ эксплуатирующей организации.

8.Требования по сроку гарантии качества:

Используемые строительные материалы должны быть новыми, использование бывших в употреблении материалов не допускается. Материалы используются надлежащего качества, соответствующие государственным стандартам (ГОСТам), которые обеспечены соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Гарантийный срок на материалы должен быть не менее, гарантийного срока, установленного производителем материалов.

Гарантийный срок на выполненные работы – 5 (пять) лет со дня подписания приемочной комиссией акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта.

В случае обнаружения недостатков результата работ в период гарантийного срока, Подрядчик, в течение 30 дней с момента предъявления претензий, устраняет недостатки, проводит необходимые дополнительные работы за свой счет или возмещает Заказчику расходы по устранению этих недостатков. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. Гарантийный срок на материалы соответствует гарантийному сроку от производителя.

При отказе подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока в срок, указанный Заказчиком в заявлении об обнаружении таких недостатков (дефектов). В случае если Подрядчик не устранит недостатки (дефекты) в установленный срок, Заказчик вправе привлечь для устранения третьих лиц и взыскать с Подрядчика убытки, гарантийный срок приостанавливается на период устранения недостатков.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

Подрядчик за свой счет устраняет дефекты в выполненных работах, обнаруженные в гарантийный срок с даты подписания документа о приемке.

9. Форма, характер и периодичность отчетов о ходе проведения работы:

По окончанию работ Подрядчик должен предоставить в адрес Заказчика для подписания акт выполненных работ (формы КС-2), справку о стоимости выполненных работ (формы КС-3) и сдать исполнительную документацию по объекту в следующем объеме:

- исполнительные схемы и чертежи;

- общий журнал работ;

- паспорта и сертификаты качества на применяемые оборудование, материалы, электроды и другие комплектующие изделия;

- фотографии объекта и оборудования до начала и по окончании работ;

- журнал входного контроля поставляемых материалов;

- акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, испытаний и опробования оборудования, систем сетей и устройств.

- акт приемки объекта в эксплуатацию законченного капитального ремонта объекта.

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Капитальный ремонт сети теплотрассы от ЦТУ до ТК-1 (ТК-5) по ул. Кольцова

(Теплотрасса Ф530 мм по ул. Торговая, 8 - ул. 40 лет Победы, 1, г. Сатка)

1. Название объекта: ««Капитальный ремонт сети теплотрассы от ЦТУ до ТК-1 (ТК-5) по ул. Кольцова (Теплотрасса Ф530 мм по ул. Торговая, 8 - ул. 40 лет Победы, 1, г. Сатка)

2. Вид работ: Капитальный ремонт.

3. Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сатка, ул. Торговая, от ЦТУ до ТК-1 (ТК-5) по ул. Кольцова

4. Сроки выполнения работ:

в течение 20 календарных дней со дня начала выполнения строительно-монтажных работ

5. Требования к функциональным характеристикам:

При выполнении работ Подрядчик должен:

1. Выполнять все работы в соответствии с техническим заданием, локальной сметой, ведомостью объемов работ

2. До начала работ предоставить Заказчику документ на ответственного за производство работ и получить разрешение на производство земельных работ.

3. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков на время проведения ремонтных работ должны производиться по предварительному согласованию с Заказчиком и ресурсоснабжающей организацией.

4. Обеспечить на месте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности, обеспечение безопасности рабочих, наличие оборудования и приспособлений для выполнения работ.

5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания и предписания Заказчика.

6. Производство работ в охранной зоне инженерных сетей, принадлежащих другим организациям, должны выполняться только после согласования и в их присутствии.

7. Проводимые скрытые работы оформить фотоматериалами и актами освидетельствования скрытых работ. Перечень актов освидетельствования скрытых работ согласовать с Заказчиком.

8. Гидравлические или пневматические испытания и приемку в эксплуатацию производить в присутствии Заказчика и эксплуатирующей организации.

9. Гидравлические или пневматические испытания и приемку в эксплуатацию теплотрассы производить: в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденными приказом Минэнерго РФ от 24.03.03 № 115 в присутствии представителей «Заказчика» давлением Р= 8 кг/см2,

10. С предоставлением актов выполненных работ по форме КС-2, представить оформленную надлежащим образом исполнительную документацию в объеме выполненных работ.

11. После окончания работ сдать исполнительную документацию Заказчику. Окончание работ оформить согласно требований СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

6. Требования к безопасности выполняемых работ:

1. Перед началом производства, в ходе выполнения и по окончании работ необходимо обеспечить на объекте соблюдение требований:

# При выполнении работ Подрядчик обеспечивает безопасность по выполнению работ и их результатов для жизни, здоровья и имущества третьих лиц, а также соблюдение требований:

–  техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

– охраны окружающей среды согласно Федеральному закону от 10.01.2002 №7 –ФЗ «Об охране окружающей среды»;

– противопожарной безопасности согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2.  При проведении работ исключить возможность проникновения посторонних лиц на место проведения работ.

3. Место производства работ в ночное время обеспечить освещением, в дневное, сигнальными знаками.

7. Требования к техническим характеристикам производства работ:

1. Работы должны быть выполнены качественно, в полном объеме согласно техническому заданию, сметной документации, и в соответствии с требованиями регламентирующих выполнение работ данного вида, в том числе:

# СП 124.3330.2012 «Тепловые сети»

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»

2. Подрядчик обеспечивает содержание и уборку объекта и прилегающей к ним уличной полосы;

3. Вывозит в недельный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия и конструкции;

4. При нанесении любых повреждений на инженерных сетях, принадлежащих другим организациям, Подрядчик обязан в кратчайшие сроки и за свой счет выполнить восстановительные работы со сдачей работ эксплуатирующей организации.

8.Требования по сроку гарантии качества:

Используемые строительные материалы должны быть новыми, использование бывших в употреблении материалов не допускается. Материалы используются надлежащего качества, соответствующие государственным стандартам (ГОСТам), которые обеспечены соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Гарантийный срок на материалы должен быть не менее, гарантийного срока, установленного производителем материалов.

Гарантийный срок на выполненные работы – 5 (пять) лет со дня подписания приемочной комиссией акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта.

В случае обнаружения недостатков результата работ в период гарантийного срока, Подрядчик, в течение 30 дней с момента предъявления претензий, устраняет недостатки, проводит необходимые дополнительные работы за свой счет или возмещает Заказчику расходы по устранению этих недостатков. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. Гарантийный срок на материалы соответствует гарантийному сроку от производителя.

При отказе подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока в срок, указанный Заказчиком в заявлении об обнаружении таких недостатков (дефектов). В случае если Подрядчик не устранит недостатки (дефекты) в установленный срок, Заказчик вправе привлечь для устранения третьих лиц и взыскать с Подрядчика убытки, гарантийный срок приостанавливается на период устранения недостатков.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

Подрядчик за свой счет устраняет дефекты в выполненных работах, обнаруженные в гарантийный срок с даты подписания документа о приемке.

9. Форма, характер и периодичность отчетов о ходе проведения работы:

По окончанию работ Подрядчик должен предоставить в адрес Заказчика для подписания акт выполненных работ (формы КС-2), справку о стоимости выполненных работ (формы КС-3) и сдать исполнительную документацию по объекту в следующем объеме:

- исполнительные схемы и чертежи;

- общий журнал работ;

- паспорта и сертификаты качества на применяемые оборудование, материалы, электроды и другие комплектующие изделия;

- фотографии объекта и оборудования до начала и по окончании работ;

- журнал входного контроля поставляемых материалов;

- акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, испытаний и опробования оборудования, систем сетей и устройств.

- акт приемки объекта в эксплуатацию законченного капитального ремонта объекта.

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

Капитальный ремонт сетей

"Сети водопровода от ВК178 у дома №6 ул. Молодежная до ПГ196 у дома №9 ул. Металлургов, до дома №2, №4, №4а; №6 ул. Молодежная, до домов №2, №3, №7, №9, №11, №13 ул. Металлургов, до домов №8, №10, №12 ул. Пролетарская"

(Участок сети водоснабжения от ВК-187 до ВК-178 по ул. Молодежная)

и

"Сети теплотрассы, от ТК-1(ТК-19) по ул. Жданова до ТК-6(ТК-18/15)

по ул. Молодежная"

(Участок сети теплоснабжения от ТК-9/10 по ул. Молодежная, 2, 4, 6).

I Сети водоснабжения:

1. Название объекта: Капитальный ремонт сетей

"Сети водопровода от ВК178 у дома №6 ул. Молодежная до ПГ196 у дома №9 ул. Металлургов, до дома №2, №4, №4а; №6 ул. Молодежная, до домов №2, №3, №7, №9, №11, №13 ул. Металлургов, до домов №8, №10, №12 ул. Пролетарская"

(Участок сети водоснабжения от ВК-187 до ВК-178 по ул. Молодежная)

2. Вид работ: Капитальный ремонт

3. Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сатка, участок сети водоснабжения от ВК-187 до ВК-178 по ул. Молодежная

4. Сроки выполнения работ:

в течение 20 рабочих дней со дня начала выполнения работ

5. Требования к функциональным характеристикам:

При выполнении работ Подрядчик должен:

1. Выполнять все работы в соответствии с описанием объекта закупки (техническим заданием , локальной сметой, ведомостью объемов работ.

2. До начала работ предоставить Заказчику документ на ответственного за производство работ и получить разрешение на производство земельных работ.

3. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков на время проведения ремонтных работ должны производиться по предварительному согласованию с Заказчиком и ресурсоснабжающей организацией в соответствии с ПП РФ от 6 мая 2011 г. № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". При превышении перерыва подачи воды более чем на 4 часа необходимо обеспечить население питьевой водой путем подвоза в специальных цистернах.

4. Обеспечить на месте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности, обеспечение безопасности рабочих, наличие оборудования и приспособлений для выполнения работ.

5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания и предписания Заказчика.

6. Производство работ в охранной зоне инженерных сетей, принадлежащих другим организациям, должны выполняться только после согласования и в их присутствии.

7. Проводимые скрытые работы оформить фотоматериалами и актами освидетельствования скрытых работ в соответствии.  Перечень актов освидетельствования скрытых работ согласовать с Заказчиком.

8. Гидравлические или пневматические испытания и приемку в эксплуатацию производить в соответствии с СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в присутствии представителя Заказчика, эксплуатирующей организации и представителя строительного контроля давлением в 1,25 раза от рабочего давления.

9. С предоставлением актов выполненных работ по форме КС-2, представить оформленную надлежащим образом исполнительную документацию в объеме выполненных работ.

10. После окончания работ сдать исполнительную документацию Заказчику. Осуществить сдачу работ согласно требований СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

6. Требования к безопасности выполняемых работ:

1. Перед началом производства, в ходе выполнения и по окончании работ необходимо обеспечить на объекте соблюдение требований:

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает безопасность по выполнению работ и их результатов для жизни, здоровья и имущества третьих лиц, а также соблюдение требований:

–  техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

– охраны окружающей среды согласно Федеральному закону от 10.01.2002 №7 –ФЗ «Об охране окружающей среды»;

– противопожарной безопасности согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2.  При проведении работ исключить возможность проникновения посторонних лиц на место проведения работ.

3. Место производства работ должно быть огорожено, в ночное время обеспечить освещением, в дневное, сигнальными знаками.

7. Требования к техническим характеристикам производства работ:

1. Работы должны быть выполнены качественно, в полном объеме согласно описанию объекта закупки (техническому заданию), сметной документации, условиями Контракта и в соответствии с требованиями регламентирующих выполнение работ данного вида, в том числе:

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644  "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

- СП 31.13330.2021. «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

- ГОСТ Р 58401.1-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования».

- СП78.13330.2012 "СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги" Актуализированная           редакция СНиП 3.06.03-85

- В случае выхода актуализированной версии документов применяется актуальная редакция.

2. Подрядчик на время производства работ обеспечивает организацию движения, установку ограждающих знаков, на проезжей части и уборку объекта и прилегающей к ним уличной полосы в соответствии с Правилами благоустройства Саткинского городского поселения.

3. Вывозит в недельный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия и конструкции;

4. Любые повреждения на инженерных сетях, принадлежащих другим организациям, Подрядчик обязан в кратчайшие сроки и за свой счет выполнить восстановительные работы со сдачей работ эксплуатирующей организации.

8.Требования по сроку гарантии качества:

Используемые строительные материалы должны быть новыми, использование бывших в употреблении материалов не допускается. Материалы используются надлежащего качества, соответствующие государственным стандартам (ГОСТам), которые обеспечены соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Гарантийный срок на материалы должен быть не менее, гарантийного срока, установленного производителем материалов.

Гарантийный срок на выполненные работы – 5 (пять) лет со дня подписания приемочной комиссией акта приемки объекта

В случае обнаружения недостатков результата работ в период гарантийного срока, Подрядчик, в течение 30 дней с момента предъявления претензий, устраняет недостатки, проводит необходимые дополнительные работы за свой счет или возмещает Заказчику расходы по устранению этих недостатков. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

При отказе подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

9. Форма, характер и периодичность отчетов о ходе проведения работы:

По окончанию работ Подрядчик должен предоставить в адрес Заказчика для подписания акт выполненных работ (формы КС-2), справку о стоимости выполненных работ (формы КС-3) и сдать исполнительную документацию по объекту в следующем объеме:

- исполнительные схемы и чертежи с привязкой к местности и характеристик оборудования;

- общий журнал работ;

- паспорта и сертификаты качества на применяемые оборудование, материалы и другие комплектующие изделия;

- фотографии объекта и оборудования до начала и по окончании работ;

- журнал входного контроля поставляемых материалов;

- акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, испытаний и опробования оборудования, систем сетей и устройств.

II Сети теплоснабжения:

1. Название объекта: Капитальный ремонт сетей

"Сети теплотрассы, от ТК-1(ТК-19) по ул. Жданова до ТК-6(ТК-18/15)

по ул. Молодежная"

(Участок сети теплоснабжения от ТК-9/10 по ул. Молодежная, 2, 4, 6).

2. Вид работ: Капитальный ремонт.

3. Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сатка. Участок сети теплоснабжения от ТК-9/10 по ул. Молодежная, 2, 4, 6

4. Сроки выполнения работ:

в течение 20 календарных дней со дня начала выполнения строительно-монтажных работ

5. Требования к функциональным характеристикам:

При выполнении работ Подрядчик должен:

1. Выполнять все работы в соответствии с техническим заданием, локальной сметой, ведомостью объемов работ

2. До начала работ предоставить Заказчику документ на ответственного за производство работ и получить разрешение на производство земельных работ.

3. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков на время проведения ремонтных работ должны производиться по предварительному согласованию с Заказчиком и ресурсоснабжающей организацией.

4. Обеспечить на месте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности, обеспечение безопасности рабочих, наличие оборудования и приспособлений для выполнения работ.

5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания и предписания Заказчика.

6. Производство работ в охранной зоне инженерных сетей, принадлежащих другим организациям, должны выполняться только после согласования и в их присутствии.

7. Проводимые скрытые работы оформить фотоматериалами и актами освидетельствования скрытых работ. Перечень актов освидетельствования скрытых работ согласовать с Заказчиком.

8. Гидравлические или пневматические испытания и приемку в эксплуатацию производить в присутствии Заказчика и эксплуатирующей организации.

9. Гидравлические или пневматические испытания и приемку в эксплуатацию теплотрассы производить: в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденными приказом Минэнерго РФ от 24.03.03 № 115 в присутствии представителей «Заказчика» давлением Р= 8 кг/см2,

10. С предоставлением актов выполненных работ по форме КС-2, представить оформленную надлежащим образом исполнительную документацию в объеме выполненных работ.

11. После окончания работ сдать исполнительную документацию Заказчику. Окончание работ оформить согласно требований СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

6. Требования к безопасности выполняемых работ:

1. Перед началом производства, в ходе выполнения и по окончании работ необходимо обеспечить на объекте соблюдение требований:

# При выполнении работ Подрядчик обеспечивает безопасность по выполнению работ и их результатов для жизни, здоровья и имущества третьих лиц, а также соблюдение требований:

–  техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

– охраны окружающей среды согласно Федеральному закону от 10.01.2002 №7 –ФЗ «Об охране окружающей среды»;

– противопожарной безопасности согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2.  При проведении работ исключить возможность проникновения посторонних лиц на место проведения работ.

3. Место производства работ в ночное время обеспечить освещением, в дневное, сигнальными знаками.

7. Требования к техническим характеристикам производства работ:

1. Работы должны быть выполнены качественно, в полном объеме согласно техническому заданию, сметной документации, и в соответствии с требованиями регламентирующих выполнение работ данного вида, в том числе:

# СП 124.3330.2012 «Тепловые сети»

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»

2. Подрядчик обеспечивает содержание и уборку объекта и прилегающей к ним уличной полосы;

3. Вывозит в недельный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия и конструкции;

4. При нанесении любых повреждений на инженерных сетях, принадлежащих другим организациям, Подрядчик обязан в кратчайшие сроки и за свой счет выполнить восстановительные работы со сдачей работ эксплуатирующей организации.

8.Требования по сроку гарантии качества:

Используемые строительные материалы должны быть новыми, использование бывших в употреблении материалов не допускается. Материалы используются надлежащего качества, соответствующие государственным стандартам (ГОСТам), которые обеспечены соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Гарантийный срок на материалы должен быть не менее, гарантийного срока, установленного производителем материалов.

Гарантийный срок на выполненные работы – 5 (пять) лет со дня подписания приемочной комиссией акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта.

В случае обнаружения недостатков результата работ в период гарантийного срока, Подрядчик, в течение 30 дней с момента предъявления претензий, устраняет недостатки, проводит необходимые дополнительные работы за свой счет или возмещает Заказчику расходы по устранению этих недостатков. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. Гарантийный срок на материалы соответствует гарантийному сроку от производителя.

При отказе подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока в срок, указанный Заказчиком в заявлении об обнаружении таких недостатков (дефектов). В случае если Подрядчик не устранит недостатки (дефекты) в установленный срок, Заказчик вправе привлечь для устранения третьих лиц и взыскать с Подрядчика убытки, гарантийный срок приостанавливается на период устранения недостатков.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

Подрядчик за свой счет устраняет дефекты в выполненных работах, обнаруженные в гарантийный срок с даты подписания документа о приемке.

9. Форма, характер и периодичность отчетов о ходе проведения работы:

По окончанию работ Подрядчик должен предоставить в адрес Заказчика для подписания акт выполненных работ (формы КС-2), справку о стоимости выполненных работ (формы КС-3) и сдать исполнительную документацию по объекту в следующем объеме:

- исполнительные схемы и чертежи;

- общий журнал работ;

- паспорта и сертификаты качества на применяемые оборудование, материалы, электроды и другие комплектующие изделия;

- фотографии объекта и оборудования до начала и по окончании работ;

- журнал входного контроля поставляемых материалов;

- акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, испытаний и опробования оборудования, систем сетей и устройств.

- акт приемки объекта в эксплуатацию законченного капитального ремонта объекта.

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Капитальный ремонт канализационного коллектора напорного хоз. фекального от КНС «Западный» по улице 40 лет Победы №3а до станции понижения гидроудара, расположенной в 140 м от ул. Березовая, 1а»

1. Название объекта: «Капитальный ремонт канализационного коллектора напорного хоз. фекального от КНС «Западный» по улице 40 лет Победы №3а до станции понижения гидроудара, расположенной в 140 м от ул. Березовая, 1а»

2. Вид работ: Капитальный ремонт

3. Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сатка, от КНС «Западный» по улице 40 лет Победы №3а до станции понижения гидроудара, расположенной в 140 м от ул. Березовая, 1а

4. Сроки выполнения работ:

в течение 20 рабочих дней со дня начала выполнения работ

5. Требования к функциональным характеристикам:

Подрядчик обязан осуществлять ремонтные работы объекта в соответствии с сметной документацией, описанием объекта закупки (техническим заданием), строительными нормами и правилами, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов, при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять требования безопасности труда

До начала производства работ;

- предоставить Заказчику приказ на ответственного за производство работ,

- получить разрешение на производство земельных работ,

-  провести ограждение и освещение проезжей части и пешеходных зон в местах производства работ,

Монтаж, испытание и приемку в эксплуатацию водовода проводить в соответствии с СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов»

6. Требования к материалам, используемым при выполнении работ

требования к функциональным характеристикам трубы:

-Труба напорная из полиэтилена SDR17, размером 450х26,7 мм (ГОСТ 18599-2001)

7. Характеристика объекта, конструктивные решения, перечень выполняемых работ

Проводимые скрытые работы оформить фотоматериалами и актами освидетельствования скрытых работ

Перечень актов освидетельствования скрытых работ согласовать с Заказчиком.

Испытания на герметичность и приемку в эксплуатацию производить в присутствии представителей «Заказчика» в соответствии ___СП 399.1325800.2018  Свод правил  «Системы водоснабжения  и канализации наружные из  полимерных материалов» , а именно:

п. 8.2 Испытания производить гидравлическим способом

п.8.3 – Напорный  трубопровод испытать в 2 этапа : предварительное и окончательное

п. 8.4 – Предварительное испытательное гидравлическое давление  при испытании на прочность произвести  до засыпки траншеи . Р исп. предварит. = Р раб. х 1,3

п. 8.5 Окончательное испытательное гидравлическое давление  при испытаниях на герметичность после засыпки траншеи Р исп. окончат. = Р раб. х 1,3

п.8.7 Гидравлическое испытание напорного трубопровода провести в 2 этапа:

- трубопровод заполнить водой и выдержать без давления в течение 2ч.

-в трубопроводе создать испытательное давление

Р исп. на прочность = Р раб. х 1,3 и выдержать в течение 0,5 часа

- испытательное давление снизить до расчётного  и провести осмотр трубопровода . Выдержать трубопровод под расчетным давлением произвести в течение 0,4 часа до полной стабилизации

п. 8.8 Гидравлическое испытание на герметичность

- создать рабочее давление Р раб. = 7,5 кгс / см2 и поддерживать его на протяжении 2 часа ( при необходимости проведение подкачки)

- Давление поднять до испытательного

Р исп. на герметичность = Р раб. х 1,3 и выдержать в течение 2 часов

8. Требования к подготовке и передаче Заказчику исполнительной документации

По окончанию работ ««Капитальный ремонт канализационного коллектора напорного хоз. фекального от КНС «Западный» по улице 40 лет Победы №3а до станции понижения гидроудара, расположенной в 140 м от ул. Березовая, 1а» Подрядчик должен предоставить в адрес Заказчика для подписания приемочной комиссией акт выполненных работ (формы КС-2), справку о стоимости выполненных работ (формы КС-3), и сдать исполнительную документацию по объекту в следующем объеме:

- исполнительные схемы и чертежи,

- общий журнал работ;

- паспорта и сертификаты (декларации) качества  на применяемые материалы и другие комплектующие изделия;

- фотографии объекта и оборудования до начала и по окончании работ;

- журнал входного контроля поставляемых материалов.

9. Условия, качество выполнения работ

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ ««Капитальный ремонт канализационного коллектора напорного хоз. фекального от КНС «Западный» по улице 40 лет Победы №3а до станции понижения гидроудара, расположенной в 140 м от ул. Березовая, 1а»  в объеме и в сроки, определенные условиями технического  задания, сметной документацией.

Выполнить работы в соответствии с требованиями норм действующего законодательства:

Работы должны производиться в соответствии с описанием технического задания , сметной документацией, СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов»

СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»

СП 129.13330.2019 СВОД ПРАВИЛ

НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Актуализированная редакция  СНиП 3.05.04-85*

СП 48.13330.2019  СВОД ПРАВИЛ  ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  СНиП 12-01-2004

СП 249.1325800.2016  СВОД ПРАВИЛ  КОММУНИКАЦИИ ПОДЗЕМНЫЕ

Проектирование и строительство закрытым и открытым способами

Требования по сроку гарантии качества:

Используемые строительные материалы должны быть новыми, использование бывших в употреблении материалов не допускается. Материалы используются надлежащего качества, соответствующие государственным стандартам (ГОСТам), которые обеспечены соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Гарантийный срок на материалы должен быть не менее, гарантийного срока, установленного производителем материалов.

Гарантийный срок на выполненные работы – 5 (пять) лет со дня подписания приемочной комиссией акта приемки объекта

В случае обнаружения недостатков результата работ в период гарантийного срока, Подрядчик, в течение 30 дней с момента предъявления претензий, устраняет недостатки, проводит необходимые дополнительные работы за свой счет или возмещает Заказчику расходы по устранению этих недостатков. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

При отказе подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик

Форма, характер и периодичность отчетов о ходе проведения работы:

По окончанию работ Подрядчик должен предоставить в адрес Заказчика для подписания акт выполненных работ (формы КС-2), справку о стоимости выполненных работ (формы КС-3) и сдать исполнительную документацию по объекту в следующем объеме:

- исполнительные схемы и чертежи с привязкой к местности и характеристик оборудования;

- общий журнал работ;

- паспорта и сертификаты качества на применяемые оборудование, материалы и другие комплектующие изделия;

- фотографии объекта и оборудования до начала и по окончании работ;

- журнал входного контроля поставляемых материалов;

- акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, испытаний и опробования оборудования, систем сетей и устройств.