Руководителям организаций

Уведомляем, что с 17.10.2023 года по 15.11.2023 года проводится отбор получателей субсидии на возмещение затрат по разработке проектной и сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории Саткинского городского поселения.

Требования к участникам отбора, порядок подачи заявок на участие, порядок отзыва заявок на участие, правила рассмотрения, порядок предоставления, срок, в течении которого победители отбора должны подписать соглашение, условия признания победителей отбора, установлены Порядком предоставления субсидий из бюджета Саткинского городского поселения на возмещение затрат по разработке проектной и сметной документации на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории Саткинского городского поселения, утвержденным постановлением администрации Саткинского муниципального района от 08.09.2023 года № 530/1, с которым Вы можете ознакомиться  на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://satadmin.ru/2021-god.

Технические задания на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации по всем объектам Саткинского муниципального района согласно перечня объектов региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры:

# 1.  Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту инженерных сетей водоотведения.

Объект: Капитальный ремонт нитей напорных канализационного коллектора г. Сатка, ул. Бакальская,9, ул. 50 лет ВЛКСМ,9 (от камеры переключения напротив ул. 50 лет ВЛКСМ, 24а до колодца- гасителя КК-962 напротив ул. 50 лет ВЛКСМ, 5)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| I | 1.Общие сведения/Основные данные: |
| 1.1 | Месторасположение объекта | РФ, Челябинская область, г. Сатка |
| 1.2 | Идентификационные признаки объекта. Технико-экономические показатели по объекту | 1. Назначение: сети водоотведения. 2. Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит 3. Год ввода в эксплуатацию – 1985 г. 4. Диаметры трубопроводов: Ду 300 5. Ориентировочная длина (в плане): L = 660,0 м |
| 1.3 | Наименование объекта | Капитальный ремонт нитей напорных канализационного коллектора г. Сатка, ул. Бакальская,9, ул. 50 лет ВЛКСМ,9 (от камеры переключения напротив ул. 50 лет ВЛКСМ, 24а до колодца- гасителя КК-962 напротив ул. 50 лет ВЛКСМ, 5) |
| 1.4 | Основание для проектирования | - Договор на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации; - Программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Саткинского муниципального района» |
| 1.5 | Стадийность проектирования. | Рабочая документация. Разработка стадии «П», в объеме: — Сметная документация. |
| 1.6 | Требования к проектной документации стадии «Р», состав работ | 1. Разработать проектную документацию стадии «Р» согласно СПДС и национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.704-2011 СПДС «Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоотведения и канализации» в объеме, необходимом для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации, 2. Разработать сметную документацию |
| 1.7 | Сведения об участке и планировочных ограничениях | Заключение об инженерно-геологических условиях отсутствуют |
| 1.8 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.9 | Исходные данные и условия, необходимые для выполнения работ | Заказчик предоставляет: Техническое задание, Инженерные изыскания (топографическая съемка М 1:500); Акт обследования инженерных сетей; Существующие схемы объекта. |
| 1.10 | Технические требования и объем выполняемых работ | Разработать проектную документацию в составе: - Рабочая документация; - Сметная документация. 2. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по демонтажу старых инженерных сетей водоотведения. 3. Включить в сметный расчет работы по демонтажу старых инженерных сетей водоотведения. 4. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по монтажу инженерных сетей водоотведения. 5. Включить в сметный расчет работы по гидравлическим испытаниям смонтированных трубопроводов. 6. При необходимости в составе проекта предусмотреть работы по благоустройству территории в местах, где были проведены земляные работы. 7. При наличии в проекте работ по благоустройству территории включить в сметный расчет данные работы. 8. Предусмотреть в сметном расчете общестроительные работы, необходимые для приведения строительных конструкций в нормальное состояние после проведения демонтажа и монтажа инженерных сетей водоотведения. 9. Проектом предусмотреть защиту строительных конструкций от коррозии в соответствии с требованиями нормативной документации. |
| 1.11 | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Не требуются. |
| II | Основные требования к проектным решениям: |
| 2.1 | Состав Проектной документации стадии «Р» | Рабочая документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в части мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Рабочая документация состоит из текстовой и графической частей. Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения. В общих указаниях выполнить описание объекта, принятых технических и иных решений, алгоритм работы систем, указаний по монтажу (размещению) оборудования, включая расстояния от строительных конструкций, от оборудования различных систем, расчетов (при необходимости), требуемых в сводах правил. Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме, с указаниями всех фактических размеров и расстояний. |
| 2.2 | По разделу «Водоотведение» | 1. Капитальный ремонт сети водоотведения объекта произвести с полной заменой оборудования, конструкций и материалов. Предусмотреть материал трубопровода – полиэтиленовые напорные трубы Ду 300 2. Тип прокладки трубопроводов – подземная. (При необходимости Подрядчиком может быть предложен другой материал трубопровода, подтвержденный расчетами и обоснованием, соответствующий нормативным документам в данной области.) 2. Подбор и расстановку оборудования сети водоотведения объекта (запорной арматуры, штуцеров с запорной арматурой для выпуска воздуха и спуска воды) произвести в соответствии с нормативной документацией. 4. Обратную засыпку под дорогами общего пользования производить щебнем на всю высоту траншеи. 5. Проектируемая система обязана отвечать требованиям: пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, нормативно-техническим регламентам, а также общей функциональности объекта в соответствии с его назначением. |
| 2.3 | Особые условия строительства | При необходимости разработать проект организации строительства (ПОС), в котором предусмотреть выполнение строительно-монтажных работ в отопительный и в зимних условиях, устройство временных подъездных дорог, площадок ля складирования материалов и грунта. |
| 2.4 | Технологическое оборудование | Применяемые материалы, конструкции, изделия, оборудование и другие установочные изделия должны соответствовать санитарным, противопожарным и техническим характеристикам, должны быть сертифицированы согласно установленным техническим регламентам в соответствии с законодательством РФ. Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам. Предусмотреть применение не менее одного эквивалентного товара, материала, оборудования. В случае если проектная документация предусматривает при осуществлении работ по строительству, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация, должна содержать отдельный перечень таких товаров. |
| 2.5 | Особые условия к инженерному и технологическому оборудованию | - |
| 2.6 | Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации | Выполнить все работы по разработке рабочей документации в соответствии с настоящим заданием на проектирование, требованиям действующих нормативных документов, техническими регламентами, нормативными техническими документами, ГОСТ, нормами технологического и строительного проектирования. Рабочая документация должна соответствовать заданию на проектирование. Состав и оформление документации должны соответствовать требованиям нормативной и правовой базы, действующей на территории РФ. Рабочая документация должна быть разработана на основе и в соответствии с требованиями: 1.Градостроительного кодекса РФ; 2.Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 и действующих изменений на момент прохождения проверки, экспертизы проектно-сметной документации. 3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 4. Свод правил СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 5. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации. 6. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 7. Рабочая документация должна содержать: - лист общих данных; - пояснительная записка; - планы трасс сетей на геоподоснове; - профили трасс сетей; - сечения (разрезы) трасс сетей и узлы сетей; - строительные чертежи колодцев и др. конструкций; - спецификации оборудования, изделий и материалов. - План восстановления благоустройства. |
| 2.7 | Природно-климатические условия | Определить по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» |
| 2.8 | Очередность и этапы выполнения работ Подрядчиком | 1. Согласовать ведомость объемов работ с Заказчиком. 2. По результатам обследования объекта разработать проектную и сметную документацию на капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на момент выполнения работ. 3. Согласовать заказчиком разработанную проектную и сметную документацию. 4. Подать заявление на прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». 5. Осуществить сопровождение разработанной проектной и сметной документации на всех этапах согласования (получения заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости). 6. Формирование полного пакета документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимого для направления разработанной проектно-сметной в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. 7. Своевременное исправление замечаний, выданных контролирующими государственными органами к проектно-сметной документации. 8. Передать заказчику разработанную проектную и сметную документацию и положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». |
| 2.9 | Требования к сметной документации | Подрядчик в соответствии с настоящим Техническим заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию к рабочей документации в следующем составе: - Сметная документация составляется в базовом уровне цен по сборникам ФЕР-2001 (редакция 2020) согласно Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». Метод пересчёта в текущий уровень цен - базисно-индексный. В составе сметной документации выполнить: - локальные сметные расчеты (сметы) разработать отдельно на каждый объект; -ведомости объемов работ. К сметному расчету стоимости капитального ремонта, представляемому на утверждение в составе проекта, составить пояснительную записку, в которой приводятся: — ссылка на территориальный район, где расположена ремонтно-строительная площадка; — уровень сметных цен, в которых составлен расчет; — перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет на ремонт объектов; — нормы накладных расходов и сметной прибыли; — особенности определения сметной стоимости ремонтно-строительных работ для данной ремонтно-строительной площадки (нормативы затрат на временные здания; зимнее удорожание и др.). — особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для данного объекта; — особенности определения для данного объекта средств по главам 8-12 (6-9) сводного сметного расчета (при наличии ссылок на отчетные данные подрядных и других организаций рекомендуется приложить копии соответствующих документов); — другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для данного объекта, а также ссылки на соответствующие решения правительственных и других органов государственной власти по вопросам, связанным с ценообразованием и льготами для данного объекта. При составлении локальных сметных расчетов необходимо согласовать с заказчиком номенклатуру и стоимость применяемого оборудования, если стоимость данного оборудования принята согласно прайс-листам. В качестве обоснования стоимости по прайс-листам необходимо составить конъюнктурный анализ и приложить три коммерческих предложения (либо счета на предоплату), по которым формировалась данная стоимость. Затраты на утилизацию мусора приняты на основании калькуляции МУП «Комритсервис» СМР о стоимости услуг по захоронению производственных и приравненных к ним отходов. Стоимость материалов – несжимаемого грунта – для оснований под трубопроводы, присыпки и обратной засыпки мест проездов принять территориально местного Саткинского месторождения доломитового щебня М 1200 |
| 2.10 | Сдача-приемка проектно-сметной документации | 1. После согласования рабочей документации Подрядчик с сопроводительным письмом направляет разработанную сметную документацию к выполненному проекту в электронном виде. Заказчик вправе привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для проверки выполненных Подрядчиком работ. 2. В случае отсутствия замечаний Заказчик незамедлительно уведомляет Подрядчика. После согласования проектно-сметной документации Заказчик принимает от Подрядчика подписанный и датированный комплект проектно-сметной документации, оформленный в соответствии с требованиями ТЗ, пакет документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимый для направления разработанной проектно-сметной документации в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации по «Акту приема-передачи рабочей документации». 3. После передачи документации Подрядчиком осуществляется сопровождение проектно-сметной документации на всех этапах согласования (получения положительного заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (проверка достоверности определения сметной стоимости). |
| 2.11 | Результат работ | Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию по объектам в сброшюрованном виде, заверенную подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленную печатью в количестве двух экземпляров, а также вариант проектно-сметной документации на электронном носителе: - Текстовая часть – в формате Microsoft Word; - Таблицы, сметы – в формате Microsoft Excel; - Чертежи, схемы в формате AutoCAD; - Чертежи, схемы в формате pdf; - Расчетная часть, выполненная в программном комплексе (при наличии); - Сметная документация в формате XML. - Положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». |
| III | Дополнительные требования |
| 3.1 | Порядок согласования проектной документации | Согласование проекта с заинтересованными службами и организациями возлагается на Подрядчика |
| 3.2 | Требования по согласованию проектно-сметной документации государственной экспертизы | Подрядчик обеспечивает сопровождение проектно-сметной документации в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» до получения положительного заключения и исправления замечаний. В случае не устранения замечаний экспертизы в установленный срок, оплата повторной экспертизы проводиться за счет Подрядчика. Устранение замечаний по качеству проектной-сметной документации, проектной документации, объему и составу документации, экспертизы осуществляется силами Подрядчика и за свой счет |
| 3.4 | Гарантийные обязательства | Гарантии качества распространяются на все услуги, оказанные Подрядчиком. Сопровождение на всех этапах согласования (получения заключения) разработанной проектно-сметной документации в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости) входит в состав гарантийных обязательств. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику. Подрядчик обязан безвозмездно устранить заявленные недостатки в кратчайшие сроки (не более 3-х календарных дней). Подрядчик гарантирует работоспособность инженерных систем и соответствие инженерных систем техническим характеристикам в течение 48 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии монтажа инженерных сетей водоотведения, согласно разработанной проектно-сметной документации. |

# 2. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту инженерных сетей водоотведения.

Объект: Капитальный ремонт сети канализации г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, от КК 509 напротив дома №29 до КК 332; сооружения- сети канализации от КК 936 по ул. Молодежная, д. 5 до КК 509 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 29 (ремонт канализационной сети от жилого дома по ул. 50 лет ВЛКСМ 28 до жилого дома по ул. Солнечная 2 в г. Сатка).

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| I | 1.Общие сведения/Основные данные: |
| 1.1 | Месторасположение объекта | РФ, Челябинская область, г. Сатка |
| 1.2 | Идентификационные признаки объекта. Технико-экономические показатели по объекту | 1. Назначение: сети водоотведения. 2. Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит 3. Год ввода в эксплуатацию – 1985 г. 4. Диаметры трубопроводов: Ду 300 5. Ориентировочная длина (в плане): L = 257,6 метров. |
| 1.3 | Наименование объекта | Капитальный ремонт сети канализации г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, от КК 509 напротив дома №29 до КК 332; сооружения- сети канализации от КК 936 по ул. Молодежная, д. 5 до КК 509 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 29 ( ремонт канализационной сети от жилого дома по ул. 50 лет ВЛКСМ 28 до жилого дома по ул. Солнечная 2 в г. Сатка). |
| 1.4 | Основание для проектирования | - Договор на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации; - Программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Саткинского муниципального района» |
| 1.5 | Стадийность проектирования. | Рабочая документация. Разработка стадии «П», в объеме: — Сметная документация. |
| 1.6 | Требования к проектной документации стадии «Р», состав работ | 1. Разработать проектную документацию стадии «Р» согласно СПДС и национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.704-2011 СПДС «Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоотведения и канализации» в объеме, необходимом для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации, 2. Разработать сметную документацию |
| 1.7 | Сведения об участке и планировочных ограничениях | Заключение об инженерно-геологических условиях отсутствуют |
| 1.8 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.9 | Исходные данные и условия, необходимые для выполнения работ | Заказчик предоставляет: Техническое задание, Инженерные изыскания (топографическая съемка М 1:500); Акт обследования инженерных сетей; Существующие схемы объекта. |
| 1.10 | Технические требования и объем выполняемых работ | Разработать проектную документацию в составе: - Рабочая документация; - Сметная документация. 2. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по демонтажу старых инженерных сетей водоотведения. 3. Включить в сметный расчет работы по демонтажу старых инженерных сетей водоотведения. 4. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по монтажу инженерных сетей водоотведения. 5. Включить в сметный расчет работы по гидравлическим испытаниям смонтированных трубопроводов. 6. При необходимости в составе проекта предусмотреть работы по благоустройству территории в местах, где были проведены земляные работы. 7. При наличии в проекте работ по благоустройству территории включить в сметный расчет данные работы. 8. Предусмотреть в сметном расчете общестроительные работы, необходимые для приведения строительных конструкций в нормальное состояние после проведения демонтажа и монтажа инженерных сетей водоотведения. 9. Проектом предусмотреть защиту строительных конструкций от коррозии в соответствии с требованиями нормативной документации. |
| 1.11 | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Не требуются. |
| II | Основные требования к проектным решениям: |
| 2.1 | Состав Проектной документации стадии «Р» | Рабочая документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в части мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Рабочая документация состоит из текстовой и графической частей. Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения. В общих указаниях выполнить описание объекта, принятых технических и иных решений, алгоритм работы систем, указаний по монтажу (размещению) оборудования, включая расстояния от строительных конструкций, от оборудования различных систем, расчетов (при необходимости), требуемых в сводах правил. Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме, с указаниями всех фактических размеров и расстояний. |
| 2.2 | По разделу «Водоотведение» | 1. Капитальный ремонт сети водоотведения объекта произвести с полной заменой оборудования, конструкций и материалов. Предусмотреть материал трубопровода – полиэтиленовые гофрированные трубы Ду200, Ду 300 SN 8 (SN 16 в местах постоянного проезда автотранспорта применить трубы повышенной жесткости) 2. Тип прокладки трубопроводов – подземная. (При необходимости Подрядчиком может быть предложен другой материал трубопровода, подтвержденный расчетами и обоснованием, соответствующий нормативным документам в данной области.) 2. Подбор и расстановку оборудования сети водоотведения объекта (запорной арматуры, штуцеров с запорной арматурой для выпуска воздуха и спуска воды) произвести в соответствии с нормативной документацией. 4. Обратную засыпку под дорогами общего пользования производить щебнем на всю высоту траншеи. 5. Проектируемая система обязана отвечать требованиям: пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, нормативно-техническим регламентам, а также общей функциональности объекта в соответствии с его назначением. |
| 2.3 | Особые условия строительства | При необходимости разработать проект организации строительства (ПОС), в котором предусмотреть выполнение строительно-монтажных работ в отопительный и в зимних условиях, устройство временных подъездных дорог, площадок ля складирования материалов и грунта. |
| 2.4 | Технологическое оборудование | Применяемые материалы, конструкции, изделия, оборудование и другие установочные изделия должны соответствовать санитарным, противопожарным и техническим характеристикам, должны быть сертифицированы согласно установленным техническим регламентам в соответствии с законодательством РФ. Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам. Предусмотреть применение не менее одного эквивалентного товара, материала, оборудования. В случае если проектная документация предусматривает при осуществлении работ по строительству, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация, должна содержать отдельный перечень таких товаров. |
| 2.5 | Особые условия к инженерному и технологическому оборудованию | - |
| 2.6 | Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации | Выполнить все работы по разработке рабочей документации в соответствии с настоящим заданием на проектирование, требованиям действующих нормативных документов, техническими регламентами, нормативными техническими документами, ГОСТ, нормами технологического и строительного проектирования. Рабочая документация должна соответствовать заданию на проектирование. Состав и оформление документации должны соответствовать требованиям нормативной и правовой базы, действующей на территории РФ. Рабочая документация должна быть разработана на основе и в соответствии с требованиями: 1.Градостроительного кодекса РФ; 2.Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 и действующих изменений на момент прохождения проверки, экспертизы проектно-сметной документации. 3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 4. Свод правил СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 5. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации. 6. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 7. Рабочая документация должна содержать: - лист общих данных; - пояснительная записка; - планы трасс сетей на геоподоснове; - профили трасс сетей; - сечения (разрезы) трасс сетей и узлы сетей; - строительные чертежи колодцев и др. конструкций; - спецификации оборудования, изделий и материалов. - План восстановления благоустройства. |
| 2.7 | Природно-климатические условия | Определить по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» |
| 2.8 | Очередность и этапы выполнения работ Подрядчиком | 1. Согласовать ведомость объемов работ с Заказчиком. 2. По результатам обследования объекта разработать проектную и сметную документацию на капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на момент выполнения работ. 3. Согласовать заказчиком разработанную проектную и сметную документацию. 4. Подать заявление на прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». 5. Осуществить сопровождение разработанной проектной и сметной документации на всех этапах согласования (получения заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости). 6. Формирование полного пакета документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимого для направления разработанной проектно-сметной в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. 7. Своевременное исправление замечаний, выданных контролирующими государственными органами к проектно-сметной документации. 8. Передать заказчику разработанную проектную и сметную документацию и положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». |
| 2.9 | Требования к сметной документации | Подрядчик в соответствии с настоящим Техническим заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию к рабочей документации в следующем составе: - Сметная документация составляется в базовом уровне цен по сборникам ФЕР-2001 (редакция 2020) согласно Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». Метод пересчёта в текущий уровень цен - базисно-индексный. В составе сметной документации выполнить: - локальные сметные расчеты (сметы) разработать отдельно на каждый объект; -ведомости объемов работ. К сметному расчету стоимости капитального ремонта, представляемому на утверждение в составе проекта, составить пояснительную записку, в которой приводятся: — ссылка на территориальный район, где расположена ремонтно-строительная площадка; — уровень сметных цен, в которых составлен расчет; — перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет на ремонт объектов; — нормы накладных расходов и сметной прибыли; — особенности определения сметной стоимости ремонтно-строительных работ для данной ремонтно-строительной площадки (нормативы затрат на временные здания; зимнее удорожание и др.). — особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для данного объекта; — особенности определения для данного объекта средств по главам 8-12 (6-9) сводного сметного расчета (при наличии ссылок на отчетные данные подрядных и других организаций рекомендуется приложить копии соответствующих документов); — другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для данного объекта, а также ссылки на соответствующие решения правительственных и других органов государственной власти по вопросам, связанным с ценообразованием и льготами для данного объекта. При составлении локальных сметных расчетов необходимо согласовать с заказчиком номенклатуру и стоимость применяемого оборудования, если стоимость данного оборудования принята согласно прайс-листам. В качестве обоснования стоимости по прайс-листам необходимо составить конъюнктурный анализ и приложить три коммерческих предложения (либо счета на предоплату), по которым формировалась данная стоимость. Затраты на утилизацию мусора приняты на основании калькуляции МУП «Комритсервис» СМР о стоимости услуг по захоронению производственных и приравненных к ним отходов. Стоимость материалов – несжимаемого грунта – для оснований под трубопроводы, присыпки и обратной засыпки мест проездов принять территориально местного Саткинского месторождения доломитового щебня М 1200 |
| 2.10 | Сдача-приемка проектно-сметной документации | 1. После согласования рабочей документации Подрядчик с сопроводительным письмом направляет разработанную сметную документацию к выполненному проекту в электронном виде. Заказчик вправе привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для проверки выполненных Подрядчиком работ. 2. В случае отсутствия замечаний Заказчик незамедлительно уведомляет Подрядчика. После согласования проектно-сметной документации Заказчик принимает от Подрядчика подписанный и датированный комплект проектно-сметной документации, оформленный в соответствии с требованиями ТЗ, пакет документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимый для направления разработанной проектно-сметной документации в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации по «Акту приема-передачи рабочей документации». 3. После передачи документации Подрядчиком осуществляется сопровождение проектно-сметной документации на всех этапах согласования (получения положительного заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (проверка достоверности определения сметной стоимости). |
| 2.11 | Результат работ | Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию по объектам в сброшюрованном виде, заверенную подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленную печатью в количестве двух экземпляров, а также вариант проектно-сметной документации на электронном носителе: - Текстовая часть – в формате Microsoft Word; - Таблицы, сметы – в формате Microsoft Excel; - Чертежи, схемы в формате AutoCAD; - Чертежи, схемы в формате pdf; - Расчетная часть, выполненная в программном комплексе (при наличии); - Сметная документация в формате XML. - Положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». |
| III | Дополнительные требования |
| 3.1 | Порядок согласования проектной документации | Согласование проекта с заинтересованными службами и организациями возлагается на Подрядчика |
| 3.2 | Требования по согласованию проектно-сметной документации государственной экспертизы | Подрядчик обеспечивает сопровождение проектно-сметной документации в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» до получения положительного заключения и исправления замечаний. В случае не устранения замечаний экспертизы в установленный срок, оплата повторной экспертизы проводиться за счет Подрядчика. Устранение замечаний по качеству проектной-сметной документации, проектной документации, объему и составу документации, экспертизы осуществляется силами Подрядчика и за свой счет |
| 3.4 | Гарантийные обязательства | Гарантии качества распространяются на все услуги, оказанные Подрядчиком. Сопровождение на всех этапах согласования (получения заключения) разработанной проектно-сметной документации в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости) входит в состав гарантийных обязательств. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику. Подрядчик обязан безвозмездно устранить заявленные недостатки в кратчайшие сроки (не более 3-х календарных дней). Подрядчик гарантирует работоспособность инженерных систем и соответствие инженерных систем техническим характеристикам в течение 48 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии монтажа инженерных сетей водоотведения, согласно разработанной проектно-сметной документации. |

# 3. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту инженерных сетей водоотведения.

Объект: Капитальный ремонт сооружения- сети канализации от КК 936 по ул. Молодежная, д. 5 до КК 509 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 29 (ремонт канализационной сети от КК 936 по ул. Молодежная, д. 5 до КК 514 по ул. 50 лет ВЛКСМ 28 в г. Сатка)"

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| I | 1.Общие сведения/Основные данные: |
| 1.1 | Месторасположение объекта | РФ, Челябинская область, г. Сатка |
| 1.2 | Идентификационные признаки объекта. Технико-экономические показатели по объекту | 1. Назначение: сети водоотведения. 2. Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит 3. Год ввода в эксплуатацию – 1985 г. 4. Диаметры трубопроводов: Ду200,300 5. Ориентировочная длина (в плане): L = 767,3 метров. |
| 1.3 | Наименование объекта | Капитальный ремонт сооружения- сети канализации от КК 936 по ул. Молодежная, д. 5 до КК 509 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 29 (ремонт канализационной сети от КК 936 по ул. Молодежная, д. 5 до КК 514 по ул. 50 лет ВЛКСМ 28 в г. Сатка)" |
| 1.4 | Основание для проектирования | - Договор на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации; - Программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Саткинского муниципального района» |
| 1.5 | Стадийность проектирования. | Рабочая документация. Разработка стадии «П», в объеме: — Сметная документация. |
| 1.6 | Требования к проектной документации стадии «Р», состав работ | 1. Разработать проектную документацию стадии «Р» согласно СПДС и национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.704-2011 СПДС «Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоотведения и канализации» в объеме, необходимом для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации, 2. Разработать сметную документацию |
| 1.7 | Сведения об участке и планировочных ограничениях | Заключение об инженерно-геологических условиях отсутствуют |
| 1.8 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.9 | Исходные данные и условия, необходимые для выполнения работ | Заказчик предоставляет: Техническое задание, Инженерные изыскания (топографическая съемка М 1:500); Акт обследования инженерных сетей; Существующие схемы объекта. |
| 1.10 | Технические требования и объем выполняемых работ | Разработать проектную документацию в составе: - Рабочая документация; - Сметная документация. 2. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по демонтажу старых инженерных сетей водоотведения. 3. Включить в сметный расчет работы по демонтажу старых инженерных сетей водоотведения. 4. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по монтажу инженерных сетей водоотведения. 5. Включить в сметный расчет работы по гидравлическим испытаниям смонтированных трубопроводов. 6. При необходимости в составе проекта предусмотреть работы по благоустройству территории в местах, где были проведены земляные работы. 7. При наличии в проекте работ по благоустройству территории включить в сметный расчет данные работы. 8. Предусмотреть в сметном расчете общестроительные работы, необходимые для приведения строительных конструкций в нормальное состояние после проведения демонтажа и монтажа инженерных сетей водоотведения. 9. Проектом предусмотреть защиту строительных конструкций от коррозии в соответствии с требованиями нормативной документации. |
| 1.11 | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Не требуются. |
| II | Основные требования к проектным решениям: |
| 2.1 | Состав Проектной документации стадии «Р» | Рабочая документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в части мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Рабочая документация состоит из текстовой и графической частей. Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения. В общих указаниях выполнить описание объекта, принятых технических и иных решений, алгоритм работы систем, указаний по монтажу (размещению) оборудования, включая расстояния от строительных конструкций, от оборудования различных систем, расчетов (при необходимости), требуемых в сводах правил. Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме, с указаниями всех фактических размеров и расстояний. |
| 2.2 | По разделу «Водоотведение» | 1. Капитальный ремонт сети водоотведения объекта произвести с полной заменой оборудования, конструкций и материалов. Предусмотреть материал трубопровода – полиэтиленовые гофрированные трубы Ду200, Ду 300 SN 8 (SN 16 в местах постоянного проезда автотранспорта применить трубы повышенной жесткости) 2. Тип прокладки трубопроводов – подземная. (При необходимости Подрядчиком может быть предложен другой материал трубопровода, подтвержденный расчетами и обоснованием, соответствующий нормативным документам в данной области.) 2. Подбор и расстановку оборудования сети водоотведения объекта (запорной арматуры, штуцеров с запорной арматурой для выпуска воздуха и спуска воды) произвести в соответствии с нормативной документацией. 4. Обратную засыпку под дорогами общего пользования производить щебнем на всю высоту траншеи. 5. Проектируемая система обязана отвечать требованиям: пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, нормативно-техническим регламентам, а также общей функциональности объекта в соответствии с его назначением. |
| 2.3 | Особые условия строительства | При необходимости разработать проект организации строительства (ПОС), в котором предусмотреть выполнение строительно-монтажных работ в отопительный и в зимних условиях, устройство временных подъездных дорог, площадок ля складирования материалов и грунта. |
| 2.4 | Технологическое оборудование | Применяемые материалы, конструкции, изделия, оборудование и другие установочные изделия должны соответствовать санитарным, противопожарным и техническим характеристикам, должны быть сертифицированы согласно установленным техническим регламентам в соответствии с законодательством РФ. Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам. Предусмотреть применение не менее одного эквивалентного товара, материала, оборудования. В случае если проектная документация предусматривает при осуществлении работ по строительству, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация, должна содержать отдельный перечень таких товаров. |
| 2.5 | Особые условия к инженерному и технологическому оборудованию | - |
| 2.6 | Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации | Выполнить все работы по разработке рабочей документации в соответствии с настоящим заданием на проектирование, требованиям действующих нормативных документов, техническими регламентами, нормативными техническими документами, ГОСТ, нормами технологического и строительного проектирования. Рабочая документация должна соответствовать заданию на проектирование. Состав и оформление документации должны соответствовать требованиям нормативной и правовой базы, действующей на территории РФ. Рабочая документация должна быть разработана на основе и в соответствии с требованиями: 1.Градостроительного кодекса РФ; 2.Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 и действующих изменений на момент прохождения проверки, экспертизы проектно-сметной документации. 3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 4. Свод правил СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 5. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации. 6. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 7. Рабочая документация должна содержать: - лист общих данных; - пояснительная записка; - планы трасс сетей на геоподоснове; - профили трасс сетей; - сечения (разрезы) трасс сетей и узлы сетей; - строительные чертежи колодцев и др. конструкций; - спецификации оборудования, изделий и материалов. - План восстановления благоустройства. |
| 2.7 | Природно-климатические условия | Определить по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» |
| 2.8 | Очередность и этапы выполнения работ Подрядчиком | 1. Согласовать ведомость объемов работ с Заказчиком. 2. По результатам обследования объекта разработать проектную и сметную документацию на капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на момент выполнения работ. 3. Согласовать заказчиком разработанную проектную и сметную документацию. 4. Подать заявление на прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». 5. Осуществить сопровождение разработанной проектной и сметной документации на всех этапах согласования (получения заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости). 6. Формирование полного пакета документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимого для направления разработанной проектно-сметной в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. 7. Своевременное исправление замечаний, выданных контролирующими государственными органами к проектно-сметной документации. 8. Передать заказчику разработанную проектную и сметную документацию и положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». |
| 2.9 | Требования к сметной документации | Подрядчик в соответствии с настоящим Техническим заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию к рабочей документации в следующем составе: - Сметная документация составляется в базовом уровне цен по сборникам ФЕР-2001 (редакция 2020) согласно Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». Метод пересчёта в текущий уровень цен - базисно-индексный. В составе сметной документации выполнить: - локальные сметные расчеты (сметы) разработать отдельно на каждый объект; -ведомости объемов работ. К сметному расчету стоимости капитального ремонта, представляемому на утверждение в составе проекта, составить пояснительную записку, в которой приводятся: — ссылка на территориальный район, где расположена ремонтно-строительная площадка; — уровень сметных цен, в которых составлен расчет; — перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет на ремонт объектов; — нормы накладных расходов и сметной прибыли; — особенности определения сметной стоимости ремонтно-строительных работ для данной ремонтно-строительной площадки (нормативы затрат на временные здания; зимнее удорожание и др.). — особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для данного объекта; — особенности определения для данного объекта средств по главам 8-12 (6-9) сводного сметного расчета (при наличии ссылок на отчетные данные подрядных и других организаций рекомендуется приложить копии соответствующих документов); — другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для данного объекта, а также ссылки на соответствующие решения правительственных и других органов государственной власти по вопросам, связанным с ценообразованием и льготами для данного объекта. При составлении локальных сметных расчетов необходимо согласовать с заказчиком номенклатуру и стоимость применяемого оборудования, если стоимость данного оборудования принята согласно прайс-листам. В качестве обоснования стоимости по прайс-листам необходимо составить конъюнктурный анализ и приложить три коммерческих предложения (либо счета на предоплату), по которым формировалась данная стоимость. Затраты на утилизацию мусора приняты на основании калькуляции МУП «Комритсервис» СМР о стоимости услуг по захоронению производственных и приравненных к ним отходов. Стоимость материалов – несжимаемого грунта – для оснований под трубопроводы, присыпки и обратной засыпки мест проездов принять территориально местного Саткинского месторождения доломитового щебня М 1200 |
| 2.10 | Сдача-приемка проектно-сметной документации | 1. После согласования рабочей документации Подрядчик с сопроводительным письмом направляет разработанную сметную документацию к выполненному проекту в электронном виде. Заказчик вправе привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для проверки выполненных Подрядчиком работ. 2. В случае отсутствия замечаний Заказчик незамедлительно уведомляет Подрядчика. После согласования проектно-сметной документации Заказчик принимает от Подрядчика подписанный и датированный комплект проектно-сметной документации, оформленный в соответствии с требованиями ТЗ, пакет документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимый для направления разработанной проектно-сметной документации в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации по «Акту приема-передачи рабочей документации». 3. После передачи документации Подрядчиком осуществляется сопровождение проектно-сметной документации на всех этапах согласования (получения положительного заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (проверка достоверности определения сметной стоимости). |
| 2.11 | Результат работ | Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию по объектам в сброшюрованном виде, заверенную подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленную печатью в количестве двух экземпляров, а также вариант проектно-сметной документации на электронном носителе: - Текстовая часть – в формате Microsoft Word; - Таблицы, сметы – в формате Microsoft Excel; - Чертежи, схемы в формате AutoCAD; - Чертежи, схемы в формате pdf; - Расчетная часть, выполненная в программном комплексе (при наличии); - Сметная документация в формате XML. - Положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». |
| III | Дополнительные требования |
| 3.1 | Порядок согласования проектной документации | Согласование проекта с заинтересованными службами и организациями возлагается на Подрядчика |
| 3.2 | Требования по согласованию проектно-сметной документации государственной экспертизы | Подрядчик обеспечивает сопровождение проектно-сметной документации в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» до получения положительного заключения и исправления замечаний. В случае не устранения замечаний экспертизы в установленный срок, оплата повторной экспертизы проводиться за счет Подрядчика. Устранение замечаний по качеству проектной-сметной документации, проектной документации, объему и составу документации, экспертизы осуществляется силами Подрядчика и за свой счет |
| 3.4 | Гарантийные обязательства | Гарантии качества распространяются на все услуги, оказанные Подрядчиком. Сопровождение на всех этапах согласования (получения заключения) разработанной проектно-сметной документации в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости) входит в состав гарантийных обязательств. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику. Подрядчик обязан безвозмездно устранить заявленные недостатки в кратчайшие сроки (не более 3-х календарных дней). Подрядчик гарантирует работоспособность инженерных систем и соответствие инженерных систем техническим характеристикам в течение 48 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии монтажа инженерных сетей водоотведения, согласно разработанной проектно-сметной документации. |

# 4. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту инженерных сетей водоснабжения.

Объект: «Капитальный ремонт сетей водопровода 20 квартала до запорной арматуры ввода (Сети водоснабжения по ул. 50 лет ВЛКСМ от д. 5 по ул. Молодежная (ВК-124) и до д. 24 по ул. 50 лет ВЛКСМ (ВК-126) в г. Сатка)».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| I | 1.Общие сведения/Основные данные: |
| 1.1 | Месторасположение объекта | РФ, Челябинская область, г. Сатка |
| 1.2 | Идентификационные признаки объекта. Технико-экономические показатели по объекту | 1. Назначение: сети холодного водоснабжения. 2. Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит 3. Год ввода в эксплуатацию – 1966 г. 4. Диаметры трубопроводов: 160х9,5 мм 110*6,6 мм. 5. Ориентировочная длина (в плане): L = 485,0 метров. |
| 1.3 | Наименование объекта | Капитальный ремонт сетей водопровода 20 квартала до запорной арматуры ввода (Сети водоснабжения по ул. 50 лет ВЛКСМ от д. 5 по ул. Молодежная (ВК-124) и до д. 24 по ул. 50 лет ВЛКСМ (ВК-126) в г. Сатка) |
| 1.4 | Основание для проектирования | - Договор на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации; - Программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Саткинского муниципального района» |
| 1.5 | Стадийность проектирования. | Рабочая документация. Разработка стадии «П», в объеме: — Сметная документация. |
| 1.6 | Требования к проектной документации стадии «Р», состав работ | 1. Разработать проектную документацию стадии «Р» согласно СПДС и национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.704-2011 СПДС «Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации» в объеме, необходимом для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации, 2. Разработать сметную документацию |
| 1.7 | Сведения об участке и планировочных ограничениях | Заключение об инженерно-геологических условиях отсутствуют |
| 1.8 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.9 | Исходные данные и условия, необходимые для выполнения работ | Заказчик предоставляет: Техническое задание, Инженерные изыскания (топографическая съемка М 1:500); Акт обследования инженерных сетей; Существующие схемы объекта. |
| 1.10 | Технические требования и объем выполняемых работ | Разработать проектную документацию в составе: - Рабочая документация; - Сметная документация. 2. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по демонтажу старых инженерных сетей водоснабжения. 3. Включить в сметный расчет работы по демонтажу старых инженерных сетей водоснабжения. 4. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по монтажу инженерных сетей водоснабжения. 5. Включить в сметный расчет работы по гидравлическим испытаниям смонтированных трубопроводов. 6. При необходимости в составе проекта предусмотреть работы по благоустройству территории в местах, где были проведены земляные работы. 7. При наличии в проекте работ по благоустройству территории включить в сметный расчет данные работы. 8. Предусмотреть в сметном расчете общестроительные работы, необходимые для приведения строительных конструкций в нормальное состояние после проведения демонтажа и монтажа инженерных сетей водоснабжения. 9. Проектом предусмотреть защиту строительных конструкций от коррозии в соответствии с требованиями нормативной документации. |
| 1.11 | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Не требуются. |
| II | Основные требования к проектным решениям: |
| 2.1 | Состав Проектной документации стадии «Р» | Рабочая документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в части мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Рабочая документация состоит из текстовой и графической частей. Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения. В общих указаниях выполнить описание объекта, принятых технических и иных решений, алгоритм работы систем, указаний по монтажу (размещению) оборудования, включая расстояния от строительных конструкций, от оборудования различных систем, расчетов (при необходимости), требуемых в сводах правил. Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме, с указаниями всех фактических размеров и расстояний. |
| 2.2 | По разделу «Водоснабжения» | 1. Капитальный ремонт сети водоснабжения объекта произвести с полной заменой оборудования, конструкций и материалов. Предусмотреть материал трубопровода – ПЭ100 SDR17. 2. Тип прокладки трубопроводов – подземная. (При необходимости Подрядчиком может быть предложен другой материал трубопровода, подтвержденный расчетами и обоснованием, соответствующий нормативным документам в данной области.) 2. Подбор и расстановку оборудования сети водоснабжения объекта (запорной арматуры, штуцеров с запорной арматурой для выпуска воздуха и спуска воды) произвести в соответствии с нормативной документацией. 4. Обратную засыпку под дорогами общего пользования производить щебнем на всю высоту траншеи. 5. Проектируемая система обязана отвечать требованиям: пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, нормативно-техническим регламентам, а также общей функциональности объекта в соответствии с его назначением. |
| 2.3 | Особые условия строительства | При необходимости разработать проект организации строительства (ПОС), в котором предусмотреть выполнение строительно-монтажных работ в отопительный и в зимних условиях, устройство временных подъездных дорог, площадок ля складирования материалов и грунта. |
| 2.4 | Технологическое оборудование | Применяемые материалы, конструкции, изделия, оборудование и другие установочные изделия должны соответствовать санитарным, противопожарным и техническим характеристикам, должны быть сертифицированы согласно установленным техническим регламентам в соответствии с законодательством РФ. Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам. Предусмотреть применение не менее одного эквивалентного товара, материала, оборудования. В случае если проектная документация предусматривает при осуществлении работ по строительству, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация, должна содержать отдельный перечень таких товаров. |
| 2.5 | Особые условия к инженерному и технологическому оборудованию | Запорная арматура: Задвижки ABRA с обрезиненным клином |
| 2.6 | Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации | Выполнить все работы по разработке рабочей документации в соответствии с настоящим заданием на проектирование, требованиям действующих нормативных документов, техническими регламентами, нормативными техническими документами, ГОСТ, нормами технологического и строительного проектирования. Рабочая документация должна соответствовать заданию на проектирование. Состав и оформление документации должны соответствовать требованиям нормативной и правовой базы, действующей на территории РФ. Рабочая документация должна быть разработана на основе и в соответствии с требованиями: 1.Градостроительного кодекса РФ; 2.Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 и действующих изменений на момент прохождения проверки, экспертизы проектно-сметной документации. 3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 4. Свод правил СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". 5. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации. 6. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 7. Рабочая документация должна содержать: - лист общих данных; - пояснительная записка; - планы трасс сетей на геоподоснове; - профили трасс сетей; - сечения (разрезы) трасс сетей и узлы сетей; - строительные чертежи колодцев и др. конструкций; - спецификации оборудования, изделий и материалов. - План восстановления благоустройства. |
| 2.7 | Природно-климатические условия | Определить по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» |
| 2.8 | Очередность и этапы выполнения работ Подрядчиком | 1. Согласовать ведомость объемов работ с Заказчиком. 2. По результатам обследования объекта разработать проектную и сметную документацию на капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на момент выполнения работ. 3. Согласовать заказчиком разработанную проектную и сметную документацию. 4. Подать заявление на прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». 5. Осуществить сопровождение разработанной проектной и сметной документации на всех этапах согласования (получения заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости). 6. Формирование полного пакета документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимого для направления разработанной проектно-сметной в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. 7. Своевременное исправление замечаний, выданных контролирующими государственными органами к проектно-сметной документации. 8. Передать заказчику разработанную проектную и сметную документацию и положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». |
| 2.9 | Требования к сметной документации | Подрядчик в соответствии с настоящим Техническим заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию к рабочей документации в следующем составе: - Сметная документация составляется в базовом уровне цен по сборникам ФЕР-2001 (редакция 2020) согласно Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». Метод пересчёта в текущий уровень цен - базисно-индексный. В составе сметной документации выполнить: - локальные сметные расчеты (сметы) разработать отдельно на каждый объект; -ведомости объемов работ. К сметному расчету стоимости капитального ремонта, представляемому на утверждение в составе проекта, составить пояснительную записку, в которой приводятся: — ссылка на территориальный район, где расположена ремонтно-строительная площадка; — уровень сметных цен, в которых составлен расчет; — перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет на ремонт объектов; — нормы накладных расходов и сметной прибыли; — особенности определения сметной стоимости ремонтно-строительных работ для данной ремонтно-строительной площадки (нормативы затрат на временные здания; зимнее удорожание и др.). — особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для данного объекта; — особенности определения для данного объекта средств по главам 8-12 (6-9) сводного сметного расчета (при наличии ссылок на отчетные данные подрядных и других организаций рекомендуется приложить копии соответствующих документов); — другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для данного объекта, а также ссылки на соответствующие решения правительственных и других органов государственной власти по вопросам, связанным с ценообразованием и льготами для данного объекта. При составлении локальных сметных расчетов необходимо согласовать с заказчиком номенклатуру и стоимость применяемого оборудования, если стоимость данного оборудования принята согласно прайс-листам. В качестве обоснования стоимости по прайс-листам необходимо составить конъюнктурный анализ и приложить три коммерческих предложения (либо счета на предоплату), по которым формировалась данная стоимость. Затраты на утилизацию мусора приняты на основании калькуляции МУП «Комритсервис» СМР о стоимости услуг по захоронению производственных и приравненных к ним отходов. Стоимость материалов – несжимаемого грунта – для оснований под трубопроводы, присыпки и обратной засыпки мест проездов принять территориально местного Саткинского месторождения доломитового щебня М 1200 |
| 2.10 | Сдача-приемка проектно-сметной документации | 1. После согласования рабочей документации Подрядчик с сопроводительным письмом направляет разработанную сметную документацию к выполненному проекту в электронном виде. Заказчик вправе привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для проверки выполненных Подрядчиком работ. 2. В случае отсутствия замечаний Заказчик незамедлительно уведомляет Подрядчика. После согласования проектно-сметной документации Заказчик принимает от Подрядчика подписанный и датированный комплект проектно-сметной документации, оформленный в соответствии с требованиями ТЗ, пакет документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимый для направления разработанной проектно-сметной документации в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации по «Акту приема-передачи рабочей документации». 3. После передачи документации Подрядчиком осуществляется сопровождение проектно-сметной документации на всех этапах согласования (получения положительного заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (проверка достоверности определения сметной стоимости). |
| 2.11 | Результат работ | Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию по объектам в сброшюрованном виде, заверенную подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленную печатью в количестве двух экземпляров, а также вариант проектно-сметной документации на электронном носителе: - Текстовая часть – в формате Microsoft Word; - Таблицы, сметы – в формате Microsoft Excel; - Чертежи, схемы в формате AutoCAD; - Чертежи, схемы в формате pdf; - Расчетная часть, выполненная в программном комплексе (при наличии); - Сметная документация в формате XML. - Положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». |
| III | Дополнительные требования |
| 3.1 | Порядок согласования проектной документации | Согласование проекта с заинтересованными службами и организациями возлагается на Подрядчика |
| 3.2 | Требования по согласованию проектно-сметной документации государственной экспертизы | Подрядчик обеспечивает сопровождение проектно-сметной документации в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» до получения положительного заключения и исправления замечаний. В случае не устранения замечаний экспертизы в установленный срок, оплата повторной экспертизы проводиться за счет Подрядчика. Устранение замечаний по качеству проектной-сметной документации, проектной документации, объему и составу документации, экспертизы осуществляется силами Подрядчика и за свой счет |
| 3.4 | Гарантийные обязательства | Гарантии качества распространяются на все услуги, оказанные Подрядчиком. Сопровождение на всех этапах согласования (получения заключения) разработанной проектно-сметной документации в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости) входит в состав гарантийных обязательств. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику. Подрядчик обязан безвозмездно устранить заявленные недостатки в кратчайшие сроки (не более 3-х календарных дней). Подрядчик гарантирует работоспособность инженерных систем и соответствие инженерных систем техническим характеристикам в течение 48 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии монтажа инженерных сетей водоснабжения, согласно разработанной проектно-сметной документации. |

# 5. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту инженерных сетей водоснабжения.

Объект: Капитальный ремонт сетей водопровода 20 квартала до запорной арматуры ввода, от ВК 255 у дома №2 по ул. 50 лет Октября до ВК 246, от ВК 244 до ВК 228 по ул. Калинина и до ВК 261 по ул. 50 лет Октября, от ВК314 напротив дома №12 ул. 50 лет Октября до ВК 315 напротив дома №13 по ул. 50 лет Октября до ВК б/н 1 ул. Куйбышева, 15, до ВК 434, до колонки №1 по ул. Орджоникидзе дом №49 (Внутриквартальные сети водоснабжения диаметром от 100 мм до 200 мм в г. Сатка)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| I | 1.Общие сведения/Основные данные: |
| 1.1 | Месторасположение объекта | РФ, Челябинская область, г. Сатка |
| 1.2 | Идентификационные признаки объекта. Технико-экономические показатели по объекту | 1. Назначение: сети холодного водоснабжения. 2. Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит 3. Год ввода в эксплуатацию – 1966 г. 4. Диаметры трубопроводов: Ду100, Ду 50 5. Ориентировочная длина (в плане): L = 644,1 метров. |
| 1.3 | Наименование объекта | Капитальный ремонт сетей водопровода 20 квартала до запорной арматуры ввода, от ВК 255 у дома №2 по ул. 50 лет Октября до ВК 246, от ВК 244 до ВК 228 по ул. Калинина и до ВК 261 по ул. 50 лет Октября, от ВК314 напротив дома №12 ул. 50 лет Октября до ВК 315 напротив дома №13 по ул. 50 лет Октября до ВК б/н 1 ул. Куйбышева, 15, до ВК 434, до колонки №1 по ул. Орджоникидзе дом №49 (Внутриквартальные сети водоснабжения диаметром от 100 мм до 200 мм в г. Сатка) |
| 1.4 | Основание для проектирования | - Договор на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации; - Программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Саткинского муниципального района» |
| 1.5 | Стадийность проектирования. | Рабочая документация. Разработка стадии «П», в объеме: — Сметная документация. |
| 1.6 | Требования к проектной документации стадии «Р», состав работ | 1. Разработать проектную документацию стадии «Р» согласно СПДС и национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.704-2011 СПДС «Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации» в объеме, необходимом для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации, 2. Разработать сметную документацию |
| 1.7 | Сведения об участке и планировочных ограничениях | Заключение об инженерно-геологических условиях отсутствуют |
| 1.8 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.9 | Исходные данные и условия, необходимые для выполнения работ | Заказчик предоставляет: Техническое задание, Инженерные изыскания (топографическая съемка М 1:500); Акт обследования инженерных сетей; Существующие схемы объекта. |
| 1.10 | Технические требования и объем выполняемых работ | Разработать проектную документацию в составе: - Рабочая документация; - Сметная документация. 2. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по демонтажу старых инженерных сетей водоснабжения. 3. Включить в сметный расчет работы по демонтажу старых инженерных сетей водоснабжения. 4. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по монтажу инженерных сетей водоснабжения. 5. Включить в сметный расчет работы по гидравлическим испытаниям смонтированных трубопроводов. 6. При необходимости в составе проекта предусмотреть работы по благоустройству территории в местах, где были проведены земляные работы. 7. При наличии в проекте работ по благоустройству территории включить в сметный расчет данные работы. 8. Предусмотреть в сметном расчете общестроительные работы, необходимые для приведения строительных конструкций в нормальное состояние после проведения демонтажа и монтажа инженерных сетей водоснабжения. 9. Проектом предусмотреть защиту строительных конструкций от коррозии в соответствии с требованиями нормативной документации. |
| 1.11 | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Не требуются. |
| II | Основные требования к проектным решениям: |
| 2.1 | Состав Проектной документации стадии «Р» | Рабочая документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в части мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Рабочая документация состоит из текстовой и графической частей. Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения. В общих указаниях выполнить описание объекта, принятых технических и иных решений, алгоритм работы систем, указаний по монтажу (размещению) оборудования, включая расстояния от строительных конструкций, от оборудования различных систем, расчетов (при необходимости), требуемых в сводах правил. Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме, с указаниями всех фактических размеров и расстояний. |
| 2.2 | По разделу «Водоснабжения» | 1. Капитальный ремонт сети водоснабжения объекта произвести с полной заменой оборудования, конструкций и материалов. Предусмотреть материал трубопровода – ПЭ100 SDR17. 2. Тип прокладки трубопроводов – подземная. (При необходимости Подрядчиком может быть предложен другой материал трубопровода, подтвержденный расчетами и обоснованием, соответствующий нормативным документам в данной области.) 2. Подбор и расстановку оборудования сети водоснабжения объекта (запорной арматуры, штуцеров с запорной арматурой для выпуска воздуха и спуска воды) произвести в соответствии с нормативной документацией. 4. Обратную засыпку под дорогами общего пользования производить щебнем на всю высоту траншеи. 5. Проектируемая система обязана отвечать требованиям: пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, нормативно-техническим регламентам, а также общей функциональности объекта в соответствии с его назначением. |
| 2.3 | Особые условия строительства | При необходимости разработать проект организации строительства (ПОС), в котором предусмотреть выполнение строительно-монтажных работ в отопительный и в зимних условиях, устройство временных подъездных дорог, площадок ля складирования материалов и грунта. |
| 2.4 | Технологическое оборудование | Применяемые материалы, конструкции, изделия, оборудование и другие установочные изделия должны соответствовать санитарным, противопожарным и техническим характеристикам, должны быть сертифицированы согласно установленным техническим регламентам в соответствии с законодательством РФ. Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам. Предусмотреть применение не менее одного эквивалентного товара, материала, оборудования. В случае если проектная документация предусматривает при осуществлении работ по строительству, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация, должна содержать отдельный перечень таких товаров. |
| 2.5 | Особые условия к инженерному и технологическому оборудованию | Запорная арматура: Задвижки ABRA с обрезиненным клином |
| 2.6 | Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации | Выполнить все работы по разработке рабочей документации в соответствии с настоящим заданием на проектирование, требованиям действующих нормативных документов, техническими регламентами, нормативными техническими документами, ГОСТ, нормами технологического и строительного проектирования. Рабочая документация должна соответствовать заданию на проектирование. Состав и оформление документации должны соответствовать требованиям нормативной и правовой базы, действующей на территории РФ. Рабочая документация должна быть разработана на основе и в соответствии с требованиями: 1.Градостроительного кодекса РФ; 2.Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 и действующих изменений на момент прохождения проверки, экспертизы проектно-сметной документации. 3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 4. Свод правил СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". 5. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации. 6. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 7. Рабочая документация должна содержать: - лист общих данных; - пояснительная записка; - планы трасс сетей на геоподоснове; - профили трасс сетей; - сечения (разрезы) трасс сетей и узлы сетей; - строительные чертежи колодцев и др. конструкций; - спецификации оборудования, изделий и материалов. - План восстановления благоустройства. |
| 2.7 | Природно-климатические условия | Определить по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» |
| 2.8 | Очередность и этапы выполнения работ Подрядчиком | 1. Согласовать ведомость объемов работ с Заказчиком. 2. По результатам обследования объекта разработать проектную и сметную документацию на капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на момент выполнения работ. 3. Согласовать заказчиком разработанную проектную и сметную документацию. 4. Подать заявление на прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». 5. Осуществить сопровождение разработанной проектной и сметной документации на всех этапах согласования (получения заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости). 6. Формирование полного пакета документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимого для направления разработанной проектно-сметной в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. 7. Своевременное исправление замечаний, выданных контролирующими государственными органами к проектно-сметной документации. 8. Передать заказчику разработанную проектную и сметную документацию и положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». |
| 2.9 | Требования к сметной документации | Подрядчик в соответствии с настоящим Техническим заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию к рабочей документации в следующем составе: - Сметная документация составляется в базовом уровне цен по сборникам ФЕР-2001 (редакция 2020) согласно Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». Метод пересчёта в текущий уровень цен - базисно-индексный. В составе сметной документации выполнить: - локальные сметные расчеты (сметы) разработать отдельно на каждый объект; -ведомости объемов работ. К сметному расчету стоимости капитального ремонта, представляемому на утверждение в составе проекта, составить пояснительную записку, в которой приводятся: — ссылка на территориальный район, где расположена ремонтно-строительная площадка; — уровень сметных цен, в которых составлен расчет; — перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет на ремонт объектов; — нормы накладных расходов и сметной прибыли; — особенности определения сметной стоимости ремонтно-строительных работ для данной ремонтно-строительной площадки (нормативы затрат на временные здания; зимнее удорожание и др.). — особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для данного объекта; — особенности определения для данного объекта средств по главам 8-12 (6-9) сводного сметного расчета (при наличии ссылок на отчетные данные подрядных и других организаций рекомендуется приложить копии соответствующих документов); — другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для данного объекта, а также ссылки на соответствующие решения правительственных и других органов государственной власти по вопросам, связанным с ценообразованием и льготами для данного объекта. При составлении локальных сметных расчетов необходимо согласовать с заказчиком номенклатуру и стоимость применяемого оборудования, если стоимость данного оборудования принята согласно прайс-листам. В качестве обоснования стоимости по прайс-листам необходимо составить конъюнктурный анализ и приложить три коммерческих предложения (либо счета на предоплату), по которым формировалась данная стоимость. Затраты на утилизацию мусора приняты на основании калькуляции МУП «Комритсервис» СМР о стоимости услуг по захоронению производственных и приравненных к ним отходов. Стоимость материалов – несжимаемого грунта – для оснований под трубопроводы, присыпки и обратной засыпки мест проездов принять территориально местного Саткинского месторождения доломитового щебня М 1200 |
| 2.10 | Сдача-приемка проектно-сметной документации | 1. После согласования рабочей документации Подрядчик с сопроводительным письмом направляет разработанную сметную документацию к выполненному проекту в электронном виде. Заказчик вправе привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для проверки выполненных Подрядчиком работ. 2. В случае отсутствия замечаний Заказчик незамедлительно уведомляет Подрядчика. После согласования проектно-сметной документации Заказчик принимает от Подрядчика подписанный и датированный комплект проектно-сметной документации, оформленный в соответствии с требованиями ТЗ, пакет документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимый для направления разработанной проектно-сметной документации в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации по «Акту приема-передачи рабочей документации». 3. После передачи документации Подрядчиком осуществляется сопровождение проектно-сметной документации на всех этапах согласования (получения положительного заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (проверка достоверности определения сметной стоимости). |
| 2.11 | Результат работ | Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию по объектам в сброшюрованном виде, заверенную подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленную печатью в количестве двух экземпляров, а также вариант проектно-сметной документации на электронном носителе: - Текстовая часть – в формате Microsoft Word; - Таблицы, сметы – в формате Microsoft Excel; - Чертежи, схемы в формате AutoCAD; - Чертежи, схемы в формате pdf; - Расчетная часть, выполненная в программном комплексе (при наличии); - Сметная документация в формате XML. - Положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». |
| III | Дополнительные требования |
| 3.1 | Порядок согласования проектной документации | Согласование проекта с заинтересованными службами и организациями возлагается на Подрядчика |
| 3.2 | Требования по согласованию проектно-сметной документации государственной экспертизы | Подрядчик обеспечивает сопровождение проектно-сметной документации в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» до получения положительного заключения и исправления замечаний. В случае не устранения замечаний экспертизы в установленный срок, оплата повторной экспертизы проводиться за счет Подрядчика. Устранение замечаний по качеству проектной-сметной документации, проектной документации, объему и составу документации, экспертизы осуществляется силами Подрядчика и за свой счет |
| 3.4 | Гарантийные обязательства | Гарантии качества распространяются на все услуги, оказанные Подрядчиком. Сопровождение на всех этапах согласования (получения заключения) разработанной проектно-сметной документации в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости) входит в состав гарантийных обязательств. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику. Подрядчик обязан безвозмездно устранить заявленные недостатки в кратчайшие сроки (не более 3-х календарных дней). Подрядчик гарантирует работоспособность инженерных систем и соответствие инженерных систем техническим характеристикам в течение 48 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии монтажа инженерных сетей водоснабжения, согласно разработанной проектно-сметной документации. |

# 6. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту инженерных сетей водоснабжения.

Объект: Капитальный ремонт сетей водопровода.

Местоположение: Челябинская область, р-н Саткинский, г Сатка, ул. Куйбышева, от дома № 2 до дома № 14

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| I | 1.Общие сведения/Основные данные: |
| 1.1 | Месторасположение объекта | РФ, Челябинская область, г. Сатка |
| 1.2 | Идентификационные признаки объекта. Технико-экономические показатели по объекту | 1. Назначение: сети холодного водоснабжения. 2. Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит 3. Год ввода в эксплуатацию – 1993 г. 4. Диаметры трубопроводов: Ду100 5. Ориентировочная длина (в плане): L = 457,0 метров. |
| 1.3 | Наименование объекта | Капитальный ремонт сетей водопровода. Местоположение: Челябинская область, р-н Саткинский, г Сатка, ул. Куйбышева, от дома № 2 до дома № 14 |
| 1.4 | Основание для проектирования | - Договор на выполнение работ по разработке проектной и сметной документации; - Программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Саткинского муниципального района» |
| 1.5 | Стадийность проектирования. | Рабочая документация. Разработка стадии «П», в объеме: — Сметная документация. |
| 1.6 | Требования к проектной документации стадии «Р», состав работ | 1. Разработать проектную документацию стадии «Р» согласно СПДС и национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.704-2011 СПДС «Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации» в объеме, необходимом для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации, 2. Разработать сметную документацию |
| 1.7 | Сведения об участке и планировочных ограничениях | Заключение об инженерно-геологических условиях отсутствуют |
| 1.8 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.9 | Исходные данные и условия, необходимые для выполнения работ | Заказчик предоставляет: Техническое задание, Инженерные изыскания (топографическая съемка М 1:500); Акт обследования инженерных сетей; Существующие схемы объекта. |
| 1.10 | Технические требования и объем выполняемых работ | Разработать проектную документацию в составе: - Рабочая документация; - Сметная документация. 2. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по демонтажу старых инженерных сетей водоснабжения. 3. Включить в сметный расчет работы по демонтажу старых инженерных сетей водоснабжения. 4. Проектом предусмотреть рекомендации для строительной организации по монтажу инженерных сетей водоснабжения. 5. Включить в сметный расчет работы по гидравлическим испытаниям смонтированных трубопроводов. 6. При необходимости в составе проекта предусмотреть работы по благоустройству территории в местах, где были проведены земляные работы. 7. При наличии в проекте работ по благоустройству территории включить в сметный расчет данные работы. 8. Предусмотреть в сметном расчете общестроительные работы, необходимые для приведения строительных конструкций в нормальное состояние после проведения демонтажа и монтажа инженерных сетей водоснабжения. 9. Проектом предусмотреть защиту строительных конструкций от коррозии в соответствии с требованиями нормативной документации. |
| 1.11 | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Не требуются. |
| II | Основные требования к проектным решениям: |
| 2.1 | Состав Проектной документации стадии «Р» | Рабочая документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в части мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Рабочая документация состоит из текстовой и графической частей. Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения. В общих указаниях выполнить описание объекта, принятых технических и иных решений, алгоритм работы систем, указаний по монтажу (размещению) оборудования, включая расстояния от строительных конструкций, от оборудования различных систем, расчетов (при необходимости), требуемых в сводах правил. Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме, с указаниями всех фактических размеров и расстояний. |
| 2.2 | По разделу «Водоснабжения» | 1. Капитальный ремонт сети водоснабжения объекта произвести с полной заменой оборудования, конструкций и материалов. Предусмотреть материал трубопровода – ПЭ100 SDR17. 2. Тип прокладки трубопроводов – подземная. (При необходимости Подрядчиком может быть предложен другой материал трубопровода, подтвержденный расчетами и обоснованием, соответствующий нормативным документам в данной области.) 2. Подбор и расстановку оборудования сети водоснабжения объекта (запорной арматуры, штуцеров с запорной арматурой для выпуска воздуха и спуска воды) произвести в соответствии с нормативной документацией. 4. Обратную засыпку под дорогами общего пользования производить щебнем на всю высоту траншеи. 5. Проектируемая система обязана отвечать требованиям: пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, нормативно-техническим регламентам, а также общей функциональности объекта в соответствии с его назначением. |
| 2.3 | Особые условия строительства | При необходимости разработать проект организации строительства (ПОС), в котором предусмотреть выполнение строительно-монтажных работ в отопительный и в зимних условиях, устройство временных подъездных дорог, площадок ля складирования материалов и грунта. |
| 2.4 | Технологическое оборудование | Применяемые материалы, конструкции, изделия, оборудование и другие установочные изделия должны соответствовать санитарным, противопожарным и техническим характеристикам, должны быть сертифицированы согласно установленным техническим регламентам в соответствии с законодательством РФ. Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам. Предусмотреть применение не менее одного эквивалентного товара, материала, оборудования. В случае если проектная документация предусматривает при осуществлении работ по строительству, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация, должна содержать отдельный перечень таких товаров. |
| 2.5 | Особые условия к инженерному и технологическому оборудованию | Запорная арматура: Задвижки ABRA с обрезиненным клином |
| 2.6 | Требования к составу и оформлению проектной и рабочей документации | Выполнить все работы по разработке рабочей документации в соответствии с настоящим заданием на проектирование, требованиям действующих нормативных документов, техническими регламентами, нормативными техническими документами, ГОСТ, нормами технологического и строительного проектирования. Рабочая документация должна соответствовать заданию на проектирование. Состав и оформление документации должны соответствовать требованиям нормативной и правовой базы, действующей на территории РФ. Рабочая документация должна быть разработана на основе и в соответствии с требованиями: 1.Градостроительного кодекса РФ; 2.Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 и действующих изменений на момент прохождения проверки, экспертизы проектно-сметной документации. 3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 4. Свод правил СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". 5. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации. 6. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». 7. Рабочая документация должна содержать: - лист общих данных; - пояснительная записка; - планы трасс сетей на геоподоснове; - профили трасс сетей; - сечения (разрезы) трасс сетей и узлы сетей; - строительные чертежи колодцев и др. конструкций; - спецификации оборудования, изделий и материалов. - План восстановления благоустройства. |
| 2.7 | Природно-климатические условия | Определить по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» |
| 2.8 | Очередность и этапы выполнения работ Подрядчиком | 1. Согласовать ведомость объемов работ с Заказчиком. 2. По результатам обследования объекта разработать проектную и сметную документацию на капитальный ремонт инженерных сетей водоотведения в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на момент выполнения работ. 3. Согласовать заказчиком разработанную проектную и сметную документацию. 4. Подать заявление на прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». 5. Осуществить сопровождение разработанной проектной и сметной документации на всех этапах согласования (получения заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости). 6. Формирование полного пакета документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимого для направления разработанной проектно-сметной в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. 7. Своевременное исправление замечаний, выданных контролирующими государственными органами к проектно-сметной документации. 8. Передать заказчику разработанную проектную и сметную документацию и положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». |
| 2.9 | Требования к сметной документации | Подрядчик в соответствии с настоящим Техническим заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию к рабочей документации в следующем составе: - Сметная документация составляется в базовом уровне цен по сборникам ФЕР-2001 (редакция 2020) согласно Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». Метод пересчёта в текущий уровень цен - базисно-индексный. В составе сметной документации выполнить: - локальные сметные расчеты (сметы) разработать отдельно на каждый объект; -ведомости объемов работ. К сметному расчету стоимости капитального ремонта, представляемому на утверждение в составе проекта, составить пояснительную записку, в которой приводятся: — ссылка на территориальный район, где расположена ремонтно-строительная площадка; — уровень сметных цен, в которых составлен расчет; — перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет на ремонт объектов; — нормы накладных расходов и сметной прибыли; — особенности определения сметной стоимости ремонтно-строительных работ для данной ремонтно-строительной площадки (нормативы затрат на временные здания; зимнее удорожание и др.). — особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для данного объекта; — особенности определения для данного объекта средств по главам 8-12 (6-9) сводного сметного расчета (при наличии ссылок на отчетные данные подрядных и других организаций рекомендуется приложить копии соответствующих документов); — другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для данного объекта, а также ссылки на соответствующие решения правительственных и других органов государственной власти по вопросам, связанным с ценообразованием и льготами для данного объекта. При составлении локальных сметных расчетов необходимо согласовать с заказчиком номенклатуру и стоимость применяемого оборудования, если стоимость данного оборудования принята согласно прайс-листам. В качестве обоснования стоимости по прайс-листам необходимо составить конъюнктурный анализ и приложить три коммерческих предложения (либо счета на предоплату), по которым формировалась данная стоимость. Затраты на утилизацию мусора приняты на основании калькуляции МУП «Комритсервис» СМР о стоимости услуг по захоронению производственных и приравненных к ним отходов. Стоимость материалов – несжимаемого грунта – для оснований под трубопроводы, присыпки и обратной засыпки мест проездов принять территориально местного Саткинского месторождения доломитового щебня М 1200 |
| 2.10 | Сдача-приемка проектно-сметной документации | 1. После согласования рабочей документации Подрядчик с сопроводительным письмом направляет разработанную сметную документацию к выполненному проекту в электронном виде. Заказчик вправе привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для проверки выполненных Подрядчиком работ. 2. В случае отсутствия замечаний Заказчик незамедлительно уведомляет Подрядчика. После согласования проектно-сметной документации Заказчик принимает от Подрядчика подписанный и датированный комплект проектно-сметной документации, оформленный в соответствии с требованиями ТЗ, пакет документов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 и пр.), необходимый для направления разработанной проектно-сметной документации в контролирующие государственные органы, на проверку соответствия проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации по «Акту приема-передачи рабочей документации». 3. После передачи документации Подрядчиком осуществляется сопровождение проектно-сметной документации на всех этапах согласования (получения положительного заключения) в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (проверка достоверности определения сметной стоимости). |
| 2.11 | Результат работ | Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию по объектам в сброшюрованном виде, заверенную подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленную печатью в количестве двух экземпляров, а также вариант проектно-сметной документации на электронном носителе: - Текстовая часть – в формате Microsoft Word; - Таблицы, сметы – в формате Microsoft Excel; - Чертежи, схемы в формате AutoCAD; - Чертежи, схемы в формате pdf; - Расчетная часть, выполненная в программном комплексе (при наличии); - Сметная документация в формате XML. - Положительное заключение выданное ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области». |
| III | Дополнительные требования |
| 3.1 | Порядок согласования проектной документации | Согласование проекта с заинтересованными службами и организациями возлагается на Подрядчика |
| 3.2 | Требования по согласованию проектно-сметной документации государственной экспертизы | Подрядчик обеспечивает сопровождение проектно-сметной документации в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» до получения положительного заключения и исправления замечаний. В случае не устранения замечаний экспертизы в установленный срок, оплата повторной экспертизы проводиться за счет Подрядчика. Устранение замечаний по качеству проектной-сметной документации, проектной документации, объему и составу документации, экспертизы осуществляется силами Подрядчика и за свой счет |
| 3.4 | Гарантийные обязательства | Гарантии качества распространяются на все услуги, оказанные Подрядчиком. Сопровождение на всех этапах согласования (получения заключения) разработанной проектно-сметной документации в контролирующих государственных органах, отвечающих за соответствие проектной документации нормам действующего законодательства, а также нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (определение достоверности определения сметной стоимости) входит в состав гарантийных обязательств. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику. Подрядчик обязан безвозмездно устранить заявленные недостатки в кратчайшие сроки (не более 3-х календарных дней). Подрядчик гарантирует работоспособность инженерных систем и соответствие инженерных систем техническим характеристикам в течение 48 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии монтажа инженерных сетей водоснабжения, согласно разработанной проектно-сметной документации. |

Документы принимаются по адресу: 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Пролетарская д.40А, «Управление жилищно-коммунального хозяйства», адрес эл. почты: ukh-satka@mail.ru.