АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЖЕВОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### САТКИНСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.11.2013_ г. № _93/1_

р.п. Межевой

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения    Межевого

городского поселения

Руководствуясь  Федеральным  законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Уставом Межевого городского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему  водоснабжения и водоотведения Межевого городского поселения.

- Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Саткинского муниципального района.

- Ответственность за исполнение настоящего постановления возлагаю на себя.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Межевого городского поселения                                   Р.М. Рыбаков

Схема водоотведения

Межевого городского поселения.

Введение.

Существующая схема водоотведения г/п Межевой в настоящее время представляет собой комплекс сооружений, в который входят:

- Очистные сооружения;

- Канализационная насосная станция ( КНС);

- Сети водоотведения.

Очистные сооружения.

Существующие очистные сооружения г/п Межевой введены в эксплуатацию в октябре 1987 года. Очистные сооружения предназначены для очистки бытовых сточных вод от жилого района поселения. Проектная производительность очистных сооружений составляет 2700 м3/сут. при концентрации загрязнений в поступающих сточных водах:

- по взвешенным веществам                - 250 мг/л;

- по БПКполн                                           - 165 мг/л.

При полной биологической очистке по принятой проектом схеме, очищенные сточные воды должны иметь следующие показатели:

- по взвешенным веществам                - 12 мг/л;

- по БПКполн.                                           - 15 мг/л.

Очистные сооружения по характеру очистки сточных вод и своему целевому назначению подразделяются на сооружения:

- механической очистки;

- биологической очистки;

- обеззараживание.

Образующиеся в процессе очистки сточных вод осадки проходят следующие этапы обработки:

- аэробная стабилизация в минерализаторах;

- подсушивание на иловых площадках.

В состав сооружений механической очистки входят: механизированные решетки, горизонтальные песколовки и первичные вертикальные отстойники. В состав сооружений биологической очистки сточных вод входят: двухкоридорные аэротенки, вторичные вертикальные отстойники. Обеззараживание очищенной воды происходит в контактных резервуарах.

Так же состав очистных сооружений входят:

- насосная станция;

- здание воздуходувной станции и бытовок;

- хлораторная;

- иловые и песковая площадки.

Канализационная насосная станция.

Данная насосная станции служит для перекачки сточных вод от дома №8а по улице Шахтёрская. Стация оборудована насосом типа 30 ПФ – 016. Откачка сточных вод производится 2 раза в сутки обслуживающим персоналом насосной.

Разводящая канализационная сеть.

Существующая разводящая сеть представлена канализационной сетью общей протяжённостью – 10249 м., диаметром от 100мм до 250 мм. Канализационные сети сданы в эксплуатацию в период 1958 – 2004 г.г. Сети выполнены из чугунных, керамических и пластиковых труб. В настоящее время канализационные сети имеют большой износ который составляет до 88 – 93%.

Показатели системы водоотведения

в установленных границах территории поселения.

Фактический принятый объём сточных вод очистными сооружениями за  4 года составил:

- 2009 г. – 169621 м3 ( за 6 месяцев);

- 2010 г. – 351771 м3/год;

- 2011 г. – 328844 м3/год;

- 2012 г. – 330284 м3/год.

Таким образом средний суточный объём принятых сточных вод составит – 923,2 м3/сут. при проектной производительности очистных сооружений – 2700 м3/сут.

Из практики эксплуатации очистных сооружений, если объем принятых ( очищаемых ) сточных равен или незначительно меньше производственной мощности очистных сооружений, то очистка сточных происходит эффективно согласно установленных  показателей очистки. Если же объём очищаемых  стоков значительно меньше установленной производительности ( в данном случае меньше в 3 раза ), тогда очистка сточных вод происходит не качественно, существующее насосное и компрессорное оборудование работает не эффективно.

Структура абонентов водоотведения.

Таблица 1.

| абонент | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жил. фонд | чел | 2807 | 2855 | 2942 | 2945 |
| Бюджет | чел | 1830 | 1833 | 1835 | 1839 |
| Прочие | чел | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Всего: | чел | 4707 | 4758 | 4847 | 4854 |

Удельные показатели водоотведения групп потребителей.

Таблица 2.

| Жилищный фонд | Бюджет | Прочие потребители |
| --- | --- | --- |
| Количество потребителей чел. | Утверж дённый норматив м3/чел | Расчетный норматив м3/чел | Предяв ленный по счетам м3/чел | Количест во потребит. чел. | Расчетный норматив м3/чел | Предяв ленный по счетам м3/чел | Количест во потребит. м3/чел | Расчетный норматив м3/чел | Предяв ленный норматив м3/чел |
| 2945 | 9,0 | 5,4 | 3,9 | 1839 | 0,6 | 0,7 | 70 | 4,5 | 4,6 |

Тарифы на водоотведение на 2012 – 2013 г.г.

Таблица 3.

| Обслуживающая организация | Постановление ЕТО | Среднеотпускной тариф, (руб/м3) | Тариф на стоки (без НДС), руб/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ( № и дата ) |  | население | бюджет | прочие |
| ООО «КОНиС 1» | 2012 | 42/54 От 30.11.11. | С 1.01.12 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 |
|  |  |  | С 1.07.12. 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 |
|  |  |  | С 1.09.12 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 |
|  | 2013 | 49/138 От 29.11.12. | С 1.01.13 15,39 | 15,39 | 15,39 | 15,39 |
|  |  |  | С 1.07.13. 17,08 | 17,08 | 17,08 | 17,08 |

Сети водоотведения г/п Межевой.

Таблица 4.

| Место расположения | Эксплуат-я организация | Протяженность км. | Год в вода | Износ % | Потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | норматив | факт |
| Межевой | ООО «КОНиС 1» | 10,5 | 1958-2004 | 86,1 | - | - |

Сведения об объёмах водоотведения г.п Межевой.

Таблица 5.

| Структура потребителей | Нагрузка водоотведения, м3/год. |
| --- | --- |
| Жилищный фонд | 137299 |
| Бюджет | 16360 |
| Прочие | 3893 |
| Итого: | 157352 |

Фактический объём принятых сточных вод очистными сооружениями  в 2012 году составил – 330284 м3/год или 905 м3/сут. Проектная производительность очистных сооружений составляет – 2700 м3/час. Таким образом существующие производственные мощности очистных сооружений обладают существенным запасом.

Анализ эффективности водоотведения.

Услуги водоотведения жилого фонда, бюджетных организаций и прочих потребителей г.п Межевой осуществляет ООО «КОНиС-1», который обслуживает очистные сооружения, КНС и канализационные сети на правах договора аренды имущества производственного назначения с муниципальным образованием « Межевое городское поселение».

За годы эксплуатации очистных сооружений реконструкций и модернизаций не проводилось. Здания и сооружения находятся в удовлетворительном состоянии, но требуют значительных капитальных вложений на ремонт помещений и модернизацию оборудования.

Существующее насосное и компрессорное оборудование имеет завышенный номинал, насосное и компрессорное оборудование оборудованы мощными электродвигателями, что приводит к значительному расходу электроэнергии.

Для определения эффективности работы очистных сооружений необходимо определить удельный расход электроэнергии на 1м3 очищенных сточных вод, который определяется по формуле:

Vу =V/Q   кВт·ч/м3

где:   Vу – удельный расход электроэнергии на 1 м3 очищаемой воды;

V – потреблённый объём электроэнергии за год очистными сооружениями;

Q – годовой объём сточных вод, принятых очистными сооружениями.

Таблица 6.

| Наименование показателя | Единица измерения | годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Потребление э.э. | Тыс. кВт·ч/год | 155,9 | 104,2 | 106,4 |
| Объём стоков | Тыс.м3/год | 191,1 | 167,8 | 157,6 |
| Уд. расход э.э. | кВт·ч/м3 | 0,82 | 0,62 | 0,68 |

Утверждённый ГК «ЕТО» удельный расход, составляет - 1,45 кВт·ч/м3. Из таблицы 6 видно, что фактический удельный расход электроэнергии за последние 3 года, значительно меньше утверждённого нормативного значения удельного расхода электроэнергии. Из чего следует, что очистные сооружения  г.п Межевой работают – эффективно.

Структура водоотведения.

Услугами водоотведения г.п Межевой пользуются население, бюджетные организации и прочие потребители.

Структура водоотведения по группам потребителей.

Таблица 7.

| Годы | Всего м3/год и % | Объём водоотведения, м3/год и % |
| --- | --- | --- |
|  |  | население | бюджет | прочие |
| 2010 | 191061 | 172354 | 15231 | 3476 |
|  | 100 | 90,2 | 8,0 | 1,8 |
| 2011 | 167561 | 147499 | 16279 | 3784 |
|  | 100 | 88,0 | 9,7 | 2,3 |
| 2012 | 157552 | 137299 | 16330 | 3893 |
|  | 100 | 87,2 | 10,4 | 2,4 |

Объёмы и нормативы водоотведения

Таблица 8.

| Годы | Группы потребителей | Объёмы водоотведения, м3/год. |
| --- | --- | --- |
|  |  | договорной | факт.реализов-й | разница, м3, % |
| 2010 | население | 280000 | 172354 | 107646; 38,4 |
|  | бюджет | 16000 | 15231 | 769; 4,8 |
|  | прочие | 2200 | 3476 | + 1276; + 58 |
|  | Всего: | 298200 | 191061 | 107139; 36 |
| 2011 | население | 176000 | 147499 | 28501; 16,2 |
|  | бюджет | 11000 | 16279 | + 5279; + 48 |
|  | прочие | 3000 | 3784 | +784; +26,1 |
|  | Всего: | 190000 | 167562 | 22438; 11,8 |
| 2012 | население | 172000 | 137299 | 34701; 20,2 |
|  | бюджет | 15000 | 16330 | + 1330; +8,9 |
|  | прочие | 3000 | 3893 | + 893; + 29,8 |
|  | Всего: | 190000 | 157552 | 32448; 17,1 |

Сравнительный анализ договорных и фактических объёмов водоотведения показывает уменьшение фактических объёмов. Уменьшение фактических объёмов водоотведения происходит в следствии установки узлов учета населением, которые являются основным потребителем данной услуги( таблица 7)

Тарифы и финансовые затраты на водоотведение.

Финансовые затраты на водоотведение и доходы от

реализации услуги.

Таблица 9

| Годы | Финансовые затраты на транспортировку и очистку стоков, тыс. руб. | Доходы от реализации услуги водоотведения, тыс. руб. | Прибыль «+» Убытки «-» тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 2505,5 | 2101,6 | - 403,9 |
| 2011 | 2289,3 | 2304 | + 14,7 |
| 2012 | 2396,4 | 2271,8 | - 124,6 |

Тарифы и себестоимость стоков.

Таблица 10

| Источник водоотведения | Фактические затраты тыс. руб | Объём стоков, м3 | Себестоимость стоков руб/м3 | Утверждённый тариф, руб/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Оч. соор-я | 2505,5 | 2289,3 | 2396,4 | 191,1 | 167,6 | 157,6 | 13,11 | 13,66 | 15,21 | 11,00 | 13,75 | 15,39 |

Выводы.

- Очистные сооружения г.п. Межевой:

- очистные сооружения имеют избыточную производственную мощность и      требуют модернизации и реконструкции;

- здания и сооружения очистных, требуют капитального ремонта;

- Разводящая канализационная сеть г.п. Межевой:

- канализационная насосная станция требует модернизации оборудования;

- существующая канализационная сеть имеет большой износ, в следствии чего происходят частые засоры в сети.

Прогнозирование развития существующей системы

водоотведения г.п. Межевой.

Для составления прогноза развития системы водоотведения г.п Межевой выполнена оценка перспективы развития поселения, включая перспективный план застройки населённого пункта, анализ структуры потребителей и сокращение издержек при водоотведении.

Согласно плана перспективной застройки населённого пункта, предлагается строительство жилого комплекса в районе улицы Блиновка. Данная застройка предусматривает строительство отдельных очистных сооружений соответствующей производственной мощности. На существующей площадке г.п Межевой, строительство новых жилых домов предполагается только взамен ветхо-аварийного жилого фонда. На основании выше изложенного подразумевается, что объём сточных вод увеличиваться не будет.

Мероприятия по модернизации системы водоотведения

г.п Межевой.

Целью разработки мероприятий по модернизации водоотведения является разработка ряда технических, экономических, административных и структурно- организационных решений в рамках единого подхода ко всей системе водоотведения поселения с учетом интересов всех основных участников процесса водоотведения ( ресурсоснабжающая организация, потребители, администрация муниципального образования, ГК «ЕТО ЧО», инвесторы и т.д.)

Для г.п Межевой предлагаются следующие мероприятия по модернизации системы водоотведения:

- уточнение нагрузок потребителей, присоединённых к существующей системе водоотведения;

- установка общедомовых узлов учета холодной и горячей воды;

- модернизация и реконструкция очистных сооружений;

- реконструкция и капитальный ремонт разводящей канализационной сети.

Модернизация очистных сооружений.

Учитывая что существующие очистные сооружения введены в эксплуатацию в октябре 1987 году, проектная производительность очистных сооружений составляет 2700 м3/сут., поэтому установленное оборудование очистных сооружений имеет соответствующие производственные мощности и соответственно потребление энергоресурсов.

В связи с вышеизложенным, в настоящее время для модернизации и реконструкции очистных сооружений, требуется:

- разработать проект на модернизацию и реконструкцию очистных сооружений, в котором предусмотреть замену оборудования соответствующей действительной производственной мощности очистных сооружений;

- выполнить капитальный ремонт зданий и сооружений очистных сооружений.

Реконструкция сетей водоотведения.

Для оценки фактического состояния сетей водоотведения, определения очерёдности замены участков трубопроводов канализационной сети, необходимо:

- провести обследование и инженерную диагностику существующих сетей водоотведения;

- выполнить модернизацию канализационной насосной станции;

- разработать календарный план реконструкции и капитального ремонта участков сети и канализационных колодцев.

# Схема водоснабжения

# Межевого городского поселения.

# Введение.

Существующая схема водоснабжения г/п Межевой в настоящее время представляет собой комплекс сооружений, в который входят:

- Водозаборные сооружения;

- Накопительные ёмкости;

- Разводящая водопроводная сеть.

# Водозаборные сооружения.

Водозаборные сооружения  г/п Межевой в ведены в эксплуатацию в 1961 году. По проекту забор воды был предусмотрен из водоёма реки Ай, на берегу которой расположены водозаборные сооружения. С 1983 года водоснабжение осуществляется из артезианских скважин оборудованных насосами типа  ЭЦВ.

В настоящее время забор воды из реки Ай предусмотрен только в аварийных случаях, обеспечение населения г/п Межевой питьевой водой осуществляется только из скважин.

Суммарная производительность скважин составляет – 5896,0 м3/сут. Нормативно-расчетное водопотребление – 4193,5 м3/сут.

Водозаборные сооружения представлены:

- резервные.) Рабочие скважины оборудованы насосными агрегатами типа  ЭЦВ 8-25

- 110 и ЭЦВ 10-65-110.

- насосная станция второго подъёма, оборудованная 3 мя насосами типа ЦНС 180-212.

- очистительно-фильтровальная станция, в которую входят 4 фильтра и 4 реактора.

- накопительные ёмкости 2 шт. объёмом 100 м3 каждая.

- хлораторная.

# Накопительные ёмкости.

Для аккумулирования питьевой воды, в настоящее время существуют 2 накопительные ёмкости: объёмом в 1000 м3 металлическая – рабочая ; объёмом в 500 м3 бетонная – находится в нерабочем состоянии( выведена из эксплуатации в 2002 г.)

# Разводящая водопроводная сеть.

Существующая разводящая сеть представлена водоводами и сооружениями на водоводах. Водоводы подразделятся на:

- Напорные водоводы – служат для подачи воды от водозаборных сооружений ( от

насосной станции 2 подъёма) до накопительной ёмкости. В настоящее время существует 2 напорных водовода . Первый Ø 219 мм. – рабочий, второй Ø 169 мм. – резервный, протяжённость водоводов составляет – 2830 м. каждый. Перепад высот между водозаборными сооружениями и накопительными ёмкостями составляет - 180÷185 м.

- Магистральные, уличные и внутриквартальные водоводы – служат для

распределения воды от накопительной ёмкости до потребителей.

- 1 –

Общая протяженность данных сетей составляет – 25382 м. Магистральные, уличные и внутриквартальные сети сданы в эксплуатацию в период 1958 -2002 г.г.

Сети выполнены из чугунных, стальных и пластиковых труб. В настоящее время водопроводные сети имеют очень большой износ, который составляет ~ 87÷92%.

- Летние( временные) водоводы – служат для полива напольных участков. Данные

сети находятся в собственности потребителей. Протяженность  и износ данных сетей не известны.

- Сооружения на разводящей сети г/п Межевой представлены:

- водяные колодцы – 156 шт;

- запорная арматура ( задвижки, вентиля Ø 25 ÷219 мм.) ~ 285 шт;

- водоразборные колонки – 43 шт;

- пожарные гидранты – 25 шт.

# Показатели перспективного спроса на питьевую воду

в установленных границах территории поселения.

Исходя технических характеристик водозаборных сооружений и условий лицензионного соглашения к лицензии ЧЕЛ 01819 ВЭ, нормативно-расчётное водопотребление может составлять – 4193,5 м3/сут.( 1500 тыс.м3/год). Фактический подъём воды за последние 4 года составил:

-  за  2009 год  -  647364 м3/год или 1773,6 м3/сут;

-  за  2010 год  -  643796 м3/год или 1763,8 м3/сут;

-  за  2011 год  -  540823 м3/год или 1481,7 м3/сут;

-  за  2012 год  -  580019 м3/год или 1589,1 м3/сут.

В настоящее время существующее потребление холодной воды в 2.5 раза меньше нормативно-расчетного водопотребления. Таким образом, техническая возможность водозаборных сооружений и разрешенный водоотбор подземных вод, позволяет обеспечить холодным питьевым водоснабжением увеличение абонентов поселения, как минимум в 2 раза.

# Структура абонентов водоснабжения.

# Таблица 1.1

| Степень благоустройства | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд | чел | 4187 | 4185 | 4201 | 4220 |
| Бюджет | чел | 1906 | 1898 | 1896 | 1887 |
| Прочие | чел | 112 | 108 | 105 | 96 |
| Всего: | чел | 6205 | 6191 | 6097 | 6203 |

Удельные показатели водоснабжения групп потребителей.

Таблица 1.2

| Жилищный фонд | бюджет | Прочие потребители |
| --- | --- | --- |
| Количество потреби телей. чел. | Утверж денный норматив м3/чел | Расчетный норматив м3/чел | Предъяв ленный по счетам м3/чел | Количество потреби телей чел. | Расчетный норматив м3/чел. | Предъяв ленный по счетам м3//чел | Количество потреби телей чел. | Расчетный норматив м3/чел | Предъяв ленный по счетам м3/чел |
| 4220 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 1887 | 0,5 | 0,4 | 96 | 27,2 | 40 |
| ООО «КОНиС» | 36788 Гкал. | 4.5 м3/Гкал | 4.1 м3/Гкал |

Тарифы на водоснабжение на 2012 – 2013 г.г.

Таблица 1.3

| Водоснабжающая организация | Постановление ЕТО (№ и дата) | Среднеотпускной тариф (руб/м3) | Тариф на воду (без НДС) руб/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население | бюджет | прочие |
| ООО «КОНиС 1» | 2012 | 42/54 От 30.11.11 | С 1.01.12 19,87 | 19,08 | 19,87 | 23,47 |
|  |  |  | С 1.07.12 21,06 | 20,22 | 21,06 | 24,57 |
|  |  |  | С 1.09.12 22,17 | 21,35 | 22,17 | 25,62 |
|  | 2013 | 49/138 От 29.11.12 | С 1.01.13 22,17 | 21,35 | 22,17 | 25,62 |
|  |  |  | С 1.07.13 24,60 | 24,60 | 24,60 | 24,60 |

Сети водоснабжения г/п Межевой

Таблица 1.4

| Место расположения | Эксплуат-я организация | Протяженность км. | Год ввода в экспл-ю | Износ % | Потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | норматив | факт |
| Межевой | ООО «КОНиС 1» | 31,4 | 1958- 2000 | 83,3 | 46 | 28 |

Сведения об дефиците водоснабжения г.п Межевой.

Таблица 1.5

| Структура потребителей | Нагрузка по водоснабжению, м3/год |
| --- | --- |
| Жил. фонд | 108858,3 |
| Бюджет | 8671,7 |
| Прочие | 202338,5 |
| Итого: | 319868,5 |

Водоснабжение жилого фонда, бюджетных организаций и прочих потребителей в настоящее время осуществляется от водозаборных сооружений. В 2012 г.  фактическая нагрузка водопотребления составила  - 319,9 т.м3/год. Фактический подъём воды водозаборными сооружениями за 2012 г. составил – 580,02 т.м3/год. Суммарная паспортная производительность водозаборных сооружений составляет – 2152,04 т.м3/год.

Нормативно-расчетное водопотребление составляет – 1530,63 т.м3/год. Таким образом существующие производственные мощности водозаборных сооружений обладают существенным запасом.

Анализ эффективности водоснабжения.

Услуги водоснабжения жилого фонда, бюджетных организаций и прочих потребителей г.п Межевой осуществляет ООО «КОНиС-1», который обслуживает водозаборные сооружения, накопительные ёмкости и водоводы на правах договора аренды имущества производственного назначения с муниципальным образованием « Межевое городское поселение»

За годы эксплуатации водозаборных сооружений реконструкций и модернизаций не проводилось. Здание насосов 2го подъёма и очистительно-фильтровальной станции находится в удовлетворительном состоянии, но требует значительных капитальных вложений на ремонт помещения, а именно:

- выполнить замену оконных блоков с частичной закладкой оконных проёмов;

- произвести косметический ремонт ( штукатурка, побелка и окраска ) производственных          и бытовых помещений;

- оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию помещений;

- выполнить капитальный ремонт кровли здания.

Существующее насосное оборудование водозаборных сооружений было рассчитано на работу градообразующего предприятия  ОАО ЮУБР, которое использовало большую часть добываемой воды для своих производственных нужд. В настоящее время данное предприятие прекратило свою производственную деятельность и  основными потребителями питьевого водоснабжения остались жил. фонд и бюджетные организации. В следствии чего удельный расход электроэнергии на 1 м3 поднимаемой воды за 2012 г.    составил – 2,5 кВт.ч/ м3, при утверждённом удельном расходе на 2012 г.- 2,16 кВт.ч/м3

Существующее насосное оборудование водозаборных сооружений имеет завышенный номинал, насосы оснащены мощными электродвигателями, 1й и 2й подъёмы не автоматизированы, что приводит к значительному расходу электроэнергии.

Для аккумулирования и  распределения питьевой воды в разводящую сеть, в схеме водоснабжения предусмотрено устройство накопительных ёмкостей. В настоящее время существуют 2 накопительных ёмкости объёмом 500 м3 (бетонная)и 1000 м3(металлическая). Накопительная ёмкость объёмом 500 м3 выведена из работы в 2002 году в виду утечки воды из ёмкости. Накопительная ёмкость в 1000 м3 сдана в эксплуатацию в 1992 году. За последние 4 года эксплуатации ёмкости, происходят неоднократные порывы стенок бака, утечки воды происходят как в надземной так и в подземной части бака.

Аварийность бака-накопителя.

| Год. | Количество аварий. Место утечки. |
| --- | --- |
|  | Надземная часть. | Подземная часть |
| 2009 | 1 | 2 |
| 2010 | 3 | 2 |
| 2011 | 2 | 3 |
| 2012 | 2 | 4 |

Из данной таблицы видно, что бак-накопитель объёмом 1000 м3 находится в аварийном состоянии и требует срочного капитального ремонта.

Разводящая сеть г.п Межевой сдана в эксплуатацию в 1958 г с частичной заменой и дополнительным строительством в 1994-2000г.г. Протяженность водопроводных сетей составляет – 31,04 км. Водоводы выполнены из чугуна, стали и пластика. Водопроводная сеть разделяется на :

- напорные водоводы         Ø 169 и Ø 219мм – 5,66 км ; износ – 76%;

- магистральные водоводы Ø 219 мм            - 11,68 км; износ – 87%;

- уличные водоводы            Ø100 – 150 мм    - 9,1 км; износ – 82%;

- внутриквартальные сети   Ø 25 – 89 мм.     – 4,6 км; износ – 87%.

Так же в разводящую сеть входят временные (летние) водоводы, которые служат для полива напольных садов и напольных огородов. Данные сети не входят в сферу обслуживания ООО «КОНиС -1» и находятся в частной собственности потребителей.

Аварийность сетей водоснабжения за 2012 г.

| № п.п | Наименование водовода | Диаметр м.м | Количество аварий | Износ % | Число часов простоя, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напорный в-д | Ø 219-169 | 1 | 76 | - |
| 2 | Магистральный | Ø 219 | 2 | 87 | 8 |
| 3 | Уличный в-д | Ø 100-150 | 13 | 82 | 25 |
| 4 | Внутриквартальные | Ø 25-89 | 18 | 87 | 32 |

Износ водопроводных сетей составляет до 87%, в связи с большим износом водопроводных сетей происходят частые порывы( утечки) холодной питьевой воды, которые составляют до 45 %.

Для определения эффективности работы водозаборных сооружений необходимо определить удельный расход электроэнергии, который определяется по формуле:

Vу = V/Q

где:  Vу – условный расход электроэнергии на 1 м3 поднимаемой воды;

V – потреблённый объём электроэнергии за год;

Q – годовой объём поднимаемой воды.

| Наименование | Ед. измерения | годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Потребление э.э. | тыс.кВт.час/год | 1169,3 | 890,4 | 839,02 |
| Подъём воды | тыс. м3/год | 643,8 | 540,8 | 580,02 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт.ч/м3 | 1,82 | 1,65 | 1,45 |

Утверждённый удельный расход ГК «ЕТО» составляет 1,55 кВт.ч/м3. Из таблицы видно, что фактический удельный расход за 2012 г. меньше нормативного значения утверждённого удельного расхода. Из чего следует что водозаборные сооружения г.п Межевой работают – эффективно.

Структура водопотребления.

Потребителями питьевой вода г.п Межевой являются население, бюджетные организации и прочие потребители.

Структура водопотребления по группам потребителей.

| Годы | Всего, м3/год и % | Структура водопотребления, м3/год и % |
| --- | --- | --- |
|  |  | население | бюджет | прочие | потери |
| 2010 | 610000 | 131227 | 33868 | 264768 | 180137 |
|  | 100 | 21,5 | 5,6 | 43,4 | 29,5 |
| 2011 | 532000 | 109242 | 41979 | 215857 | 164922 |
|  | 100 | 20,6 | 7,9 | 40,5 | 31 |
| 2012 | 458000 | 108858 | 8672 | 199200 | 141270 |
|  | 100 | 23,8 | 1,9 | 43,5 | 30,8 |

Данные таблицы показывают, основная доля водопотребления 40,5-43,5 % приходится на прочих потребителей, в которые входит котельная г.п. Межевой. Потери холодной питьевой воды 29,5-31 % обусловлены большим износом разводящей сети водоводов и неоплатой за потреблённую воду абонентами летних водоводов.

Объёмы и нормативы водопотребления.

| годы | Группы потребителей | Объём водопотребления, м3/год. |
| --- | --- | --- |
|  |  | договорной | фактически реал-й | разница, % |
| 2010 | население | 147000 | 131227 | 89,3 |
|  | бюджет | 7000 | 33868 | 484 |
|  | прочие | 260000 | 264768 | 101,8 |
|  | Всего: | 414000 | 429863 | 103,8 |
| 2011 | население | 136000 | 109242 | 80,3 |
|  | бюджет | 7000 | 41979 | 600 |
|  | прочие | 270000 | 215857 | 80 |
|  | Всего: | 413000 | 367087 | 88,9 |
| 2012 | население | 143000 | 108858 | 76,1 |
|  | бюджет | 9000 | 8672 | 96,4 |
|  | прочие | 260000 | 199200 | 76,6 |
|  | Всего: | 412000 | 316730 | 76,9 |

Сравнительный анализ договорных и фактических объёмов воды в разрезе групп потребителей показывает, что фактически реализованный объём воды упал по двум группам потребителей:

- « население» - по причине установки населением счетчиков. В 2011 г. установлено 889 счетчиков на ХВС, в 2012 г. – 159 счетчиков.

- « прочие» - для котельной планировалось отпустить в 2011 г.- 240 тыс.м3  холодной воды. Фактически отпущено – 172 тыс.м3 воды, так как населением было установлено 1006 счетчиков на ГВС. В 2012 г. вместо заложенных 226 тыс.м3 – отпущено 152,7 тыс.м3 воды, установлено 135 счетчиков ГВС.

Бюджетные организации в 2010-2011 г.г. превысили плановые показатели по причине отсутствия в плановых объёмах потребление холодной воды детским оздоровительным лагерем МАУ ДОЛ. «Уралец», которому было отпущено в 2010 г. -24732 м3, в 2011 г. – 33076 м3.

Потери воды.

Потери воды складываются из расхода воды на собственные нужды водозаборных сооружений, потерь воды в сетях при транспортировке и не распределённой ( не предъявленной ) воды потребителям.

Расход воды на собственные нужды водозаборными сооружениями определяется расходом воды на технологический процесс подготовки питьевой воды и другие производственные нужды. На основании технических характеристик водозаборных сооружений, расход воды на промывку фильтров, обеззараживание и подготовку воды составляет – 3,0 % от объёма поднимаемой воды.

Потери воды в сетях при транспортировке и не распределённой воды потребителям, утверждённые ЕТО на 2013 г.. составляют – 46%, ожидаемые фактические потери за    2013 г. составят – 36%.

Данные по объёмам поднятой воды в сравнении с реализованным

объёмом и потерями воды.

| Годы | Объём воды, м3/год | Потери воды |
| --- | --- | --- |
|  | Поднятый | Предъявленный к оплате | фактические | норматив | Утверждённые ЕТО |
|  |  |  | м3/год | % |  |  |
| 2010 | 610000 | 423863 | 167081 | 28 | - | 28 |
| 2011 | 532000 | 367078 | 148183 | 29 | - | 28 |
| 2012 | 458000 | 316730 | 124601 | 28 | - | 28 |

Тарифы и финансовые затраты на водоснабжение.

Финансовые затраты на подъем воды и доходы от реализации воды.

| Годы | Финансовые затраты на подъём и транспортировку воды, тыс. руб. | Доходы от реализации питьевой воды, тыс. руб. | Прибыль «+» Убытки « - » тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 7019,7 | 7162,6 | + 142,8 |
| 2011 | 7457,9 | 7360,1 | - 97,8 |
| 2012 | 6802,1 | 6670,8 | -131,2 |

Тарифы и себестоимость воды.

| Источник водоснаб жения | Фактические затраты, т. руб | Полезный отпуск воды, т. м3 | Себестоимость воды, руб/м3 | Утверждённый тариф, руб/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Водозабор г/п Межевой | 7019,7 | 7457,9 | 6802,1 | 424,72 | 368,02 | 319,87 | 16-53 | 20-27 | 21-27 | 16-59 | 19-87 | 22-17 |

Выводы.

- Водозаборные сооружения г.п Межевой:

- водозаборные сооружения имеют избыточную производственную мощность;

- здания и сооружения требуют капитального ремонта;

- для снижения удельного расхода электроэнергии требуется модернизация насосного

оборудования 1го и 2го подъёмов.

- Разводящая сеть г.п Межевой:

- накопительные ёмкости требуют капитального ремонта;

- существующая разводящая сеть имеет большой износ, потери воды при                транспортировке превышают нормативные значения;

- упорядочить разбор воды через летние водоводы.

Прогнозирование развития существующей системы водоснабжения

г.п Межевой.

Для составления прогноза развития системы водоснабжения г.п Межевой произведена оценка перспективы развития поселения, включая перспективный план застройки населённого пункта, анализ структуры потребителей и сокращение издержек при производстве и передачи питьевой воды.

Согласно плана перспективной застройки населённого пункта, предполагается строительство жилого комплекса в района улицы Блиновка. Следовательно, для обеспечения данного микро района центральным водоснабжением необходимо разработать проект водоснабжения и водоотведения данного микро района.

Исходя из данных фактического подъёма воды и фактических потерь воды при транспортировке воды за 2010 г., 2011 г., и 2012 г., среднесуточная часовая производительность водозаборных сооружений должна составлять – 61 м3/час.

Для обеспечения поселения питьевой водой в пиковые периоды, производительность должна составлять – 110 м3/ час.

Мероприятия по модернизации системы водоснабжения

г. п. Межевой.

Целью разработки мероприятий по модернизации водоснабжения является разработка ряда технических, экономических, административных и структурно-организационных решений в рамках единого подхода ко всей системе водоснабжения поселения с учетом интересов всех основных участников процесса водоснабжения ( ресурсоснабжающая организация, потребители, администрация муниципального образования, ГК «ЕТО ЧО», инвесторы и т.д.)

Для г.п.Межевой предлагаются следующие мероприятия по модернизации системы водоснабжения:

- уточнение нагрузок потребителей, присоединённых к существующей системе

водоснабжения;

- установка узлов учета потребителям питьевой воды;

- модернизация водозаборных сооружений;

- реконструкция и капитальный ремонт сетей водоснабжения;

- капитальный ремонт накопительных ёмкостей.

Модернизация водозаборных сооружений.

Учитывая что существующие водозаборные сооружения введены в эксплуатацию

в 1983 году и предназначались для обеспечения питьевым водоснабжением населения посёлка и градообразующего предприятия ЮУБР, поэтому установленное оборудование водозаборных сооружений ( насосы 1и 2 го подъёмов) имеет большой запас производственной мощности и соответственно большое энергопотребление.

В связи с вышеизложенным, в настоящее время для реализации модернизации водозаборных сооружений, требуется:

1.  Выполнить замену насосного оборудования 1го и 2го подъёмов на менее

энергоёмкое с соответствующими техническими характеристиками.

2. Выполнить капитальный ремонт зданий водозаборных сооружений.

3. Выполнить узел учета поднимаемой холодной воды 2м подъёмом.

Реконструкция сетей водоснабжения.

Основной проблемой в обеспечении бесперебойного питьевого водоснабжения, являются существующие сети, которые большей частью, были в ведены в эксплуатацию в 1958 г., к настоящему времени имеют 100% износ и требуют срочной замены. Так же большие потери питьевой воды происходят в следствии использования её на полив огородов в частном секторе поселения.

Для оценки фактического состояния водоводов, определения очерёдности замены участков трубопроводов, а так же приведения в соответствие диаметров трубопроводов питьевого водоснабжения, необходимо:

- Провести обследование и инженерную диагностику существующих сетей

питьевого водоснабжения;

- Разработать календарный план реконструкции и капитальных ремонтов сетей;

- Выполнить комплекс мероприятий по оптимизации разбора воды летними водоводами.